Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

„Dostawa kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych 
i  wodociągowych)”

Wałbrzych, luty 2019 r.

- Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego.

- Zamawiający:

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Al. Wyzwolenia 39
58-300 Wałbrzych
tel. (74) 64-88-100 
faks (74) 666-59-60
NIP: 886-26-49-062
Regon: 891404575
KRS: 0000097537, Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 96 657 500,00 zł
Strona internetowa:  www.wpwik.pl

- Upoważnionym podmiotem do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
w imieniu i na rzecz Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka 
z o.o. jest:

Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji

Al. Wyzwolenia 39

58-300 Wałbrzych

tel. (74) 84 99 100

NIP: 886-00-12-544

Regon: 890451905

Wpis do Rejestru Związków Międzygminnych pod numerem 15 w dniu 24.06.1991r. nadany na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95; Nr 34, poz. 199 i Nr 43, poz. 253) przez Urząd Rady Ministrów Podsekretarz Stanu 
z upoważnienia Prezesa Rady Ministrów pismem z dnia 28.06.1991r. nr BST/l/540/91.

Strona internetowa:  www.wzwik.pl

- Tryb udzielenia zamówienia.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1986, wraz z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1986, wraz 
z późniejszymi zmianami).

- Niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia zwana jest w dalszej treści „SIWZ”.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ stosuje się przepisy ustawy Pzp oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.

- W postępowaniu zastosowanie ma procedura uregulowana w art. 24aa ustawy Pzp, tzw. „procedura odwrócona”. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zamawiający umieścił dokumentację przetargową na swojej stronie internetowej w dniu 15.02.2019 r.

- Opis przedmiotu zamówienia.

      - Przedmiotem zamówienia jest leasing operacyjny z prawem wykupu systemu do renowacji sieci kanalizacyjnej metodą rękawa (z możliwością naprawy sieci wodociągowej) zabudowanego na podwoziu samochodu ciężarowego wraz z urządzeniem grzewczym zabudowanym na przyczepie oraz systemu robotów hydraulicznych zabudowanych na podwoziu typu VAN, w tym:

− fabrycznie nowy samochód z instalacją do nasączania rękawów żywicą epoksydową,

− fabrycznie nowa przyczepa z kotłownią i agregatem prądotwórczym do zasilania systemu,

− fabrycznie nowy samochód z frezami hydraulicznymi.

          - Wymagania podstawowe (techniczne):

- pojazdy i sprzęt - fabrycznie nowe, nieużywane, technicznie sprawne, wolne od wad, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2018 roku,

- pojazdy spełniające wymagania techniczne dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2018 r. poz. 1990 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

- wymagalny okres gwarancji pojazdów – min. 24 miesiące, bez limitu przebiegu, oraz bez limitu przepracowanych roboczogodzin, i min. 24 miesiące dla przyczepy,

- wymagalny okres gwarancji sprzętu – min. 24 miesiące,

- gwarancja na przedmiot leasingu biegnie od dnia obustronnego podpisania (bez uwag) protokołu odbioru,

- pojazdy (jeżeli jest wymagana przepisami prawa) posiadające homologację, wystawioną zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym,

- przeszkolenie teoretyczne i praktyczne pracowników Zamawiającego oraz nadzór techniczny na etapie szkolenia teoretycznego i praktycznego.

      - Wymagania dotyczące leasingu dla przedmiotu zamówienia:

          - leasing operacyjny z prawem wykupu;

          - opłata wstępna: 0%;

          - okres leasingu: 5 lat;

          - 59 rat miesięcznych, pierwsza rata płatna w miesiącu następnym po przekazaniu przedmiotu zamówienia Zamawiającemu;

          - wartość końcowa (wykup): 1% (od wartości netto);

          - stopa procentowa oparta o stawkę WIBOR 1M, umowy leasingu operacyjnego zawarte zostaną w oparciu o koszt zmienny (część odsetkowa raty leasingowej ulegać będzie zmianom stosownie do zmian stopy WIBOR 1M);

          - płatności realizowane będą zgodnie z umową leasingu i harmonogramem (terminarzem opłat). Wykonawca zobowiązany będzie do wyszczególnienia na fakturze wysokości raty leasingowej w podziale na część kapitałową i odsetkową. Zamawiający nie wyraża zgody na faktury elektroniczne, z wyjątkiem sytuacji, w których będzie to obligatoryjnie wymagane obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wynagrodzenia należnego wykonawcy w okresie trwania umowy leasingu w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów dotyczących obowiązującej stawki podatku od towarów i usług. Podatek VAT naliczany będzie wg stawki urzędowej obowiązującej w dniu wystawienia faktury;

          - forma płatności wymagana przez Zamawiającego: przelew - kwotami wynikającymi 
z zobowiązań Zamawiającego w umownych terminach zapłaty, zgodnie z przesyłanymi fakturami. Termin płatności: min. 7 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego;

          - koszty amortyzacji ponosi Leasingodawca;

          - Zamawiający dopuszcza standardowe zabezpieczenie w postaci jednego weksla 
in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawioną na sumę rat leasingowych brutto;

          - rozliczenia w walucie PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczania w walucie obcej (poza PLN);

          - w kosztach leasingu należy ująć wszelkie koszty należne wykonawcy w związku 
z zawarciem i wykonywaniem umowy leasingu w tym: prowizje, kaucje, opłaty manipulacyjne, administracyjne, opłaty za zawarcie ubezpieczenia we własnym zakresie przez Zamawiającego, wysyłka faktur, koszty wydania pojazdu Zamawiającemu, ewentualnej wyceny przedmiotu leasingu i inne konieczne do należytego i kompleksowego wykonania usługi.

      - Zamówienie nie obejmuje ubezpieczenia przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia zostanie ubezpieczony przez Zamawiającego zgodnie z wymaganiami określonymi przez właściciela. Zamawiający nie będzie obciążany przez Wykonawcę dodatkowymi opłatami za polisy indywidualne.

      - Zamawiający będzie ponosił koszty eksploatacji, konserwacji, napraw i remontów, przeglądów i badań technicznych, opłat środowiskowych, podatku od środków transportu, oraz koszty opłat, które mogą pojawić się w trakcie trwania umowy leasingu, a związane będą z czynnościami dokonywanymi na wniosek lub z winy Zamawiającego np. ewentualne mandaty, wykonanie niestandardowej obsługi umowy, opóźnienia Zamawiającego 
z płatnościami (tabela opłat i prowizji może stanowić załącznik do umowy). Koszt opłat za rejestrację będzie refakturowany na Zamawiającego i nie stanowi składnika cen rat leasingowych (wymaga się udokumentowania poniesionych kosztów przez wykonawcę). Inne koszty należy ująć w cenie oferty.

      - Zamawiający będzie miał prawo oznaczenia pojazdów własnym logo, dokonania wyposażenia dodatkowego (typu np. GPS, radiotelefon).

      - Przedmiot zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w jego siedzibie. O terminie przekazania Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. Czynności odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzone zostaną podpisanym przez Zamawiającego protokołem odbioru. Zamawiający może odmówić odbioru jeżeli w przedmiocie leasingu ujawnione zostaną wady, braki lub inne nieprawidłowości albo, jeżeli Zamawiającemu nie zostaną przekazane dokumenty określone niniejszą SIWZ.

      - Wraz z przekazaniem przedmiotu leasingu wykonawca wyda Zamawiającemu odpowiednio po dwa komplety kluczyków, komplet dokumentów do pojazdów (kopie kart pojazdów, kart gwarancyjnych wraz z kartami przeglądu pojazdów, instrukcje obsługi w języku polskim, wyciąg ze świadectwa homologacji pojazdów (jeśli jest wymagany przepisami prawa), zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wpisem określającym kategorie pojazdów, dowód rejestracyjny z wpisem kategorii pojazdów i/lub inne wymagane prawem dokumenty pojazdów).

      - Zamawiający oświadcza, że przedmiot zamówienia będzie użytkowany przez pracowników Zamawiającego.

      - Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w umowie, która określać będzie szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych 
z realizacją zamówienia. Wymagane przez Zamawiającego istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów w sprawie zamówienia określono w rozdz. XVI SIWZ. Strony zawrą odrębne umowy odpowiednio dla zamówienia dotyczącego pojazdu wraz z jednostką do nasączania rękawa, przyczepy wraz z jednostką do wygrzewania rękawa i zasilania systemu oraz zamówienia dotyczącego pojazdu wraz 
z jednostką do prac frezowych.

      - Razem z dostawą przedmiotu umowy należy udostępnić dokumentację techniczno-ruchową (DTR) do wszystkich urządzeń, elementów systemu oraz pojazdów w wersji papierowej oraz elektronicznej w języku polskim.

      - Na poszczególne urządzenia (np. zbiorniki) bądź systemy (np. kotłownia) podlegające UDT winny być założone książki paszportowe.

      - Na poszczególne urządzenia systemów zamontowane na pojazdach winny być udostępnione karty gwarancyjne, instrukcje obsługi oraz przygotowane szablony (co?, kiedy?, gdzie?) procedur przeglądów technicznych i serwisowych dotyczące wszystkich urządzeń, do których wymagane jest założenie kart ewidencyjnych na dostarczonych przez Zamawiającego wzorach.

      - Udostępnienie kopii homologacji lub zaświadczenie o jednostronnym dopuszczeniu do ruchu na pojazdy specjalne oraz instrukcji obsługi poszczególnych jednostek.

      - Dostarczenie przewodnika instrukcyjnego (tzw. czynność po czynności) wykonywania renowacji rękawem w pełnym zakresie średnic od 200 do 600 mm w wersji papierowej oraz elektronicznej.

      - Wszystkie informacje, komunikaty i opisy paneli roboczych i sterujących dostarczonego sprzętu winny być w języku polskim.

      - Wykonawca realizacji zlecenia winien dostarczyć kompletny wykaz środków ochrony indywidualnej pracowników pracujących przy renowacji sieci kanalizacyjnej długim rękawem.

      - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia bezpłatnego szkolenia teoretycznego 
w siedzibie Zamawiającego i praktycznego w terenie na czynnych sieciach eksploatowanych i  wskazanych przez Zamawiającego dla pracowników Zamawiającego (max. 12 osób) 
w obsłudze/eksploatacji sprzętu do technologii bezwykopowych systemem „rękawa”. Szkolenie winno być zrealizowane w oparciu o wiedzę techniczną (teoretyczną i praktyczną) oraz w/w dostarczone dokumenty i potwierdzone egzaminem sprawdzającym, przeprowadzonym przez niezależną komisję egzaminacyjną złożoną z przedstawicieli Dostawcy i Zamawiającego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, wydane zostanie przeszkolonym pracownikom Zamawiającego zaświadczenie, certyfikat potwierdzający nabyte umiejętności teoretyczne i praktyczne, dopuszczający do pracy przy obsłudze/eksploatacji sprzętu do technologii bezwykopowych.

      - Szkolenie praktyczne musi obejmować wykonanie 6 instalacji metodą „rękawa” na czynnych sieciach eksploatowanych i wskazanych przez Zamawiającego o średnicy DN200 długości około L=200m oraz DN400 długości około L=100m, na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego. Nadzór techniczny nad prowadzonymi pracami instalacyjnymi sprawuje Wykonawca. Materiały instalacyjne, eksploatacyjne (m.in.: rękaw, żywice, utwardzacze itd.) niezbędne do wykonania w/w instalacji zapewni Wykonawca i będą one wliczone w cenę oferty.

      - W trakcie trwania umowy leasingu Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego nadzoru technicznego (dotyczy okresu po szkoleniu teoretycznym i praktycznym). Nadzór techniczny po szkoleniu teoretycznym i praktycznym polegać będzie na konsultacjach telefonicznych i/lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, komunikatorów itp. z osobą wyznaczoną przez Wykonawcę do kontaktów oraz 6 wizytach konsultanta Wykonawcy na terenie prowadzonych przez Zamawiającego instalacji.

      - Pozostałe szczegóły techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia określono w opisie zawartym w specyfikacji technicznej (załącznik 1a do SIWZ).

## Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień:

CPV: 42997000-1 (Maszyny do rurociągów)

- Termin wykonania zamówienia.

            - Termin dostawy: najpóźniej do 9 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.

            - Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin dostawy stanowi jedno z kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu.

            - Wykonawca określa termin dostawy w składanej ofercie.

            - W przypadku zaoferowania dłuższego terminu dostawy niż określono w ust. 1 oferta zostanie odrzucona.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia.

      - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1986, wraz z późniejszymi zmianami) - Niepodleganie wykluczeniu dotyczy również wspólników konsorcjum oraz innych podmiotów, na których zasoby powołuje się wykonawca;

- spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - kompetencji i uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań;

  - zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że zrealizował (zakończył) lub realizuje 
w okresie ostatnich 3 lat lub w okresie dłuższym przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedną dostawę kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i  wodociągowych) zgodnego co do techniki i technologii wykonywania renowacji z zaoferowanym w niniejszym postępowaniu, składającego się z jednostki do nasączania rękawa żywicą epoksydową za pomocą pomp tłokowych, jednostki do wygrzewania rękawa oraz jednostki do prac frezowych z frezami hydraulicznymi o wartości nie niższej niż 3 500 000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) brutto.

Przez zrealizowanie (zakończenie) przedmiotu zamówienia rozumie się zawarcie umowy leasingu oraz przekazanie odbiorcy przedmiotu zamówienia do użytkowania.

UWAGA :

W przypadku dostaw, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN, należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia dokumentacji przetargowej na swojej stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, należy przyjąć kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

  - sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże, że dysponuje zdolnością kredytową albo posiada środki finansowe w wysokości co najmniej 4 500 000,00 zł.

- Potwierdzają wymogi w zakresie oferowanych dostaw spełniające wymagania określone przez Zamawiającego.

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że oferowany przedmiot zamówienia dopuszcza możliwość kontaktu utwardzonego rękawa z wodą pitną, poprzez załączenie atestu higienicznego wg rozdz. VI ust. 7.pkt 3) SIWZ.

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 
V ust. 1. pkt 2) lit. b lub c niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

- Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. 
V ust. 3 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

- Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Ponadto w przypadku gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu 
i dalszego udzielenia bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu 
w wykonaniu zamówienia wraz ze wskazaniem zakresu i okresu uczestnictwa podmiotu trzeciego w wykonaniu zamówienia, gwarantującego realne przekazanie zasobów, na których polega wykonawca.

- Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r. poz. 1986, wraz z późniejszymi zmianami).

- Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żądać będzie, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:

- zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

- zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2).

- Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

- W przypadku gdy wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) zamawiający nakłada następujące obowiązki tj. :

# Warunki udziału w postępowaniu winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców;

# Każdy z wykonawców oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu 
w zakresie wymaganym przez zamawiającego zgodnie z SIWZ;

# Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich wykonawców występujących wspólnie;

# Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika:

- do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub

- do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

- Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych.

- Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w ust. 7, została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

            - Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie 
w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ – Załącznik nr 2 do SIWZ). Informacje zawarte w oświadczeniu (JEDZ) będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie wskazanym w rozdz. V ust. 1 pkt 1) SIWZ oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdz. V ust. 1 pkt 2) SIWZ. Zamawiający informuje, że wykonawca przy wypełnieniu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać również narzędzie dostępne na stronie ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd

Wykonawca może także skorzystać z druku dokumentu JEDZ oraz instrukcji stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ. Wymaga się obligatoryjnego sporządzenia oświadczenia (JEDZ) w postaci elektronicznej i opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Zamawiający dopuszcza, aby w zakresie warunków udziału (kryteriów kwalifikacji) Wykonawca ograniczył się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV JEDZ. Wykonawca może złożyć Zamawiającemu ogólne oświadczenie poprzez udzielenie odpowiedzi „tak/nie” na pytanie, czy spełnia wymagane kryteria kwalifikacji, w konsekwencji nie musi wypełniać pozostałych sekcji α w części IV JEDZ.

            - W przypadku wspólnego ubiegania się przez Wykonawców o zamówienie oświadczenie (JEDZ), o którym mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy 
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

            - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby (czyli w zakresie jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego), warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów.

Oświadczenie (JEDZ) składane jest w sytuacji, gdy podmiot trzeci nie będzie podwykonawcą, jak i sytuacji, gdy takim podwykonawcą będzie.

            - Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 
w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału 
w postępowaniu składa oświadczenia (JEDZ) dotyczące tych podwykonawców.

            - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie 
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 
z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych, wyrażonym 
w odpowiedziach na pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp, zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych, w przypadku, gdy 
w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta wykonawca nie ma obowiązku złożenia ww. oświadczenia.

            - Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający w postępowaniu najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp (wymagane odpowiednio dla niniejszego postępowania określone w SIWZ). Zamawiający szczegółowo wskazuje jakich oświadczeń lub dokumentów żąda od Wykonawcy. Z ich treści musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający dokona oceny spełniania wszystkich wymaganych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawcę oświadczeń 
i dokumentów wymaganych zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

            - Pozostałe oświadczenia i dokumenty potwierdzające warunki uczestnictwa, o których mowa w SIWZ:

          - wykaz dostaw ( załącznik nr 4 do SIWZ) wykonanych lub realizowanych w okresie 3 lat lub dłuższym przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem:

- wartości,

- przedmiotu,

- dat wykonania,

- i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

z załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są:

- referencje,

- bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonane lub są wykonywane należycie, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny 
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.

          - informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, 
w wysokości co najmniej 4 500 000,00 zł, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

          - aktualne atesty higieniczne jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów umożliwiające Zamawiającemu uzyskanie oceny higienicznej właściwego państwowego powiatowego lub państwowego granicznego inspektora sanitarnego, o której mowa 
w §18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2007r., Nr 61, poz. 417 z późn. zm.), dla zaoferowanej technologii (rękaw do wody).

- Pozostałe oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:

          - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

          - informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

          - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

          - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz 
z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

          - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności;

          - oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ);

          - oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ);

          - oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 do SIWZ);

          - oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ);

          - oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji 
w postępowaniu (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).

- W zakresie nieuregulowanym w niniejszej SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 
16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 
z 2018 r., poz. 1993).

- Dokumenty podmiotów zagranicznych.

          - Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów,

- o których mowa w ust. 8 pkt 2) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, 
w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP;

- których mowa w ust. 8 pkt 1), 3) i 4) – składa dokument lub dokumenty wystawione 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 1) lit. a) i lit b) tiret pierwszy  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 1) lit b) tiret drugi  powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w ust. 10 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 1) lit. a) i lit b) tiret pierwszy  powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  Dokumenty, o których mowa w ust. 10 pkt 1) lit b) tiret drugi  powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 8 pkt 2) składa dokument, o którym mowa w ust. 10 pkt 1) lit. a), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy PZP. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis § 7 ust. 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia ministra Rozwoju z dnia 29 lipca 2016 roku (Dz.U.2016.1126) stosuje się.

- Jeżeli wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

- Informacje ogólne:

          - W postępowaniu o udzielenie zamówienia  komunikacja między Zamawiającym 
a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal.

          - Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami: Pan Tymoteusz Gajek. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy z zakresu udzielania zamówień stosowane przez Zamawiającego nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno 
z Zamawiającym  jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami - niż wskazane w niniejszym rozdziale SIWZ. Dopuszczalna jest jedynie forma wskazana 
w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty 
w swojej siedzibie.

          - Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

          - Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

          - Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

          - Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień,  dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.

          - Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

- Sposób komunikowania się pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert):

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (odpowiednio: BZP, TED lub ID postępowania).

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń  składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody 
z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości 
i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Jeżeli wniosek 
o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, 
w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści na stronie internetowej, na której udostępnił niniejszą SIWZ.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 3.

- Pojęcie wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ nie należy utożsamiać z innymi wnioskami 
o wyjaśnienia nie dotyczącymi bezpośrednio SIWZ prowadzonego postępowania 
o udzielenie zamówienia i Zamawiający nie ma obowiązku udzielania takich wyjaśnień.

- Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

- W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść późniejszego oświadczenia Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące wadium.

            - Wysokość wadium.

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości: 30 000,00 złotych, słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100.

            - Termin i sposób wniesienia wadium.

- Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

- Obowiązek dochowania należytej staranności tj. dokonania wniesienia/wpłacenia wadium odpowiednio wcześnie leży po stronie wykonawcy.

- Wadium wnoszone w formie pieniężnej uznaje się za wniesione, jeżeli znalazło się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 
Wadium należy wpłacić przelewem na konto WPWiK Sp. z o.o. : 41 1560 0013 2664 2331 9000 0005. Zamawiający nie dopuszcza wpłacania wadium we własnej kasie. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Wadium w formie pieniężnej zostanie zwrócone przelewem na podany przez Wykonawcę numer konta w terminie wymaganym właściwymi w tym zakresie przepisami prawa.

            - Wadium wniesione przez jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie uważa się za wniesione prawidłowo.

            - Formy wniesienia wadium.

  - Wadium można wnosić w następujących formach:

    - pieniądzu,

    - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

    - gwarancjach bankowych,

    - gwarancjach ubezpieczeniowych,

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust. 5 pkt. 2  ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z w 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

  - Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna powinno obowiązywać od dnia składania ofert (a nie od dnia następnego) przez cały okres związania ofertą, zgodnie 
z art. 85 ustawy Pzp.

  - W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji wadialnej, w treści tych gwarancji: musi być określona nazwa wykonawcy, beneficjenta gwarancji/poręczenia (zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) wraz ze wskazaniem ich siedzib, określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia, kwotę gwarancji/poręczenia (według ust. 1) oraz musi być zawarta klauzula 
o gwarantowaniu wypłaty należności w sposób nieodwołalny, bezwarunkowy 
i na pierwsze pisemne żądanie do zapłaty całej kwoty wadium zawierające oświadczenie, że zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.

  - Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz należy dołączyć do oferty w postaci elektronicznej tj.  opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym złożonym przez osobę lub osoby upoważnione do wystawienia takiego dokumentu.

  - Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być wniesione tak, by Zamawiający był uprawniony do dokonania jego ewentualnego zatrzymania wynikającego 
z ewentualnego zaistnienia sytuacji określonych w ustawie Pzp, a więc w przypadku gwarancji wadialnej Zamawiający musi posiadać taki dokument na podstawie, którego wykazując przesłanki zatrzymania wadium mógł kwotę otrzymać.

            - W przypadku przedłużenia terminu związania ofertą, wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium na przedłużony okres związania z ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

            - Ze względu na wysokie koszty prowadzenia rachunku bankowego wynikające z zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym a bankiem zaleca się wnoszenie wadium w innej formie niż pieniężna.

            - Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie lub wniesienie wadium w sposób nieprawidłowy (także na przedłużony okres związania ofertą) skutkuje odrzucenie oferty zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

            - Pozostałe kwestie w zakresie dotyczącym wadium nieuregulowane w niniejszej SIWZ regulują przepisy ustawy Pzp.

- Termin związania ofertą.

- Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium (jeżeli było wymagane w postępowaniu o udzielenie zamówienia).

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium (jeżeli jego wniesienia/wpłacenia wymagano) albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

- Opis sposobu przygotowania ofert.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Wykonawca przygotowuje i składa swoją ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ.

- Oferta musi być kompletna i jednoznaczna. Wykonawca w celu potwierdzenia oferowanej dostawy zgodnie z wymogami Zamawiającego podaje wszystkie wymagane informacje określone we wzorze formularza ofertowego (Załącznik nr 1 do SIWZ). Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 
ust. 4 Pzp.

- Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz oferty z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ – sporządzony po rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) – sporządzony po rygorem nieważności w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, z uwzględnieniem zapisów określonych w rozdz. VI ust. 1-4 SIWZ oraz w rozdz. X ust. 7 SIWZ, które stosuje się odpowiednio.

- Pełnomocnictwo lub inne dokumenty (o ile Wykonawca będzie korzystał 
w niżej opisanej czynności z pełnomocnika) – sporządzone pod rygorem nieważności 
w postaci elektronicznej,  opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, 
z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570). W przypadku wskazania bazy danych, w której dokumenty są dostępne w innym języku niż polski, Zamawiający może po ich pobraniu wezwać wykonawcę do przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski. Jeżeli osoba/osoby działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać wymagany zakres umocowania. W przypadku wieloosobowej reprezentacji wykonawcy pełnomocnictwo musi zawierać kwalifikowane podpisy wszystkich umocowanych osób do wystawienia pełnomocnictwa;

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli taka sytuacja występuje), ewentualnie umowa 
o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, sporządzone pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. 
W przypadku wieloosobowej reprezentacji wykonawcy pełnomocnictwo musi zawierać kwalifikowane podpisy wszystkich umocowanych osób do wystawienia pełnomocnictwa;

- Zobowiązanie do udostępnienia niezbędnych zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia – jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu polega na zdolnościach innych podmiotów – składane w oryginale 
w postaci dokumentu elektronicznego opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym;

- Dowód wniesienia wadium – zgodnie z wymogami określonymi w rozdz. VIII SIWZ, 
w oryginale w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia (tylko, gdy wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).

- Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana 
z postępowaniem.

- Oferta powinna  być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247) w szczególności: .doc, .docx i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz 
z tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości uznaje się, że polskojęzyczna jest wersją wiążącą. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został 
w Regulaminie korzystania z miniPortalu. Ofertę należy złożyć w oryginale. Wykonawca ubiegający się o zamówienie musi zaakceptować ww. regulamin. Zamawiający zaleca podpisywanie dokumentów w formacie .pdf formatem PAdES, zaś dokumenty w innym formacie niż .pdf formatem XAdES. Z uwagi na wątpliwości prawne i niejednolite orzecznictwo nie zaleca się składania ofert w formie skanu oferty podpisanej odręcznie 
i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

- Do oferty należy dołączyć m.in. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) 
w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który należy wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) podmiotów składających ofertę wspólnie oraz podmiotów udostępniających zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i podwykonawców powinny mieć postać dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności dotyczące spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) powinien  być sporządzony w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej w formacie danych „.pdf”, „.doc” „.docx”, „.rtf”, „.xps” lub „odt”.

- Wykonawca wypełnia JEDZ tworząc dokument elektroniczny. Wykonawca może korzystać z dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego, w jednym z ww. formatów.

- Obowiązek złożenia JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w sposób określony powyżej dotyczy również JEDZ składanego na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca 
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Pod pojęciem wykazania, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa nie należy rozumieć w szczególności ogólnikowego powoływania się na definicję z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Uzasadnienie takie zostanie uznane za nieskuteczne.  Wykonawca przedkładając wniosek o ochronę zastrzeżonych informacji, musi tę wartość gospodarczą przedstawić, wykazać i udowodnić. Samo oświadczenie we wniosku wykonawcy, że informacje w nim wskazane posiadają dla niego wartość gospodarczą, nie zostanie uznane za wystarczające. Zastrzeżenie informacji, które zamawiający podaje podczas otwarcia ofert skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa” a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP).

Plik ten powinien być odrębnie podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym (konieczność kompresji utajnionych plików do jednego pliku archiwum (ZIP) wraz z plikami składającymi się na jawną część oferty). Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia 
i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe zabezpieczenie przez Wykonawcę dokumentów określonych jako tajne. W przypadku, gdy w jednym dokumencie Wykonawca zawrze informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz informacje, do ujawnienia których będzie zobowiązany, Zamawiający ujawni cały dokument,  zaś Wykonawca ponosił będzie odpowiedzialność  za niewłaściwe zabezpieczenie informacji objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

- Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie 
w przypadku podejrzenia zaoferowania rażąco niskiej ceny (w trybie art. 90 ustawy Pzp), 
a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający będzie akceptował wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca przedkładając wniosek o ochronę zastrzeżonych informacji, musi tę wartość gospodarczą przedstawić, wykazać i udowodnić. Samo oświadczenie we wniosku wykonawcy, że informacje w nim wskazane posiadają dla niego wartość gospodarczą, nie zostanie uznane za wystarczające.

- Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na  ePUAP i udostępnionych również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- W przypadku konieczności złożenia w ofercie kilku dokumentów, np. oferta, pełnomocnictwo i tajemnica przedsiębiorstwa wykonawca powinien te dokumenty zapisać jako .zip i dopiero zaszyfrować aplikacją do szyfrowania także jako .zip.

- Uwaga: W przypadku gdy Wykonawca kilkukrotnie zaszyfruje ofertę Zamawiający z przyczyn od niego niezależnych nie będzie w stanie takiej oferty otworzyć (zdeszyfrować). Podpis za pomocą Profilu Zaufanego na platformie ePUAP nie jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Podpis niekwalifikowany nie wywołuje skutków prawnych a jego użycie skutkuje odrzuceniem oferty.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

      - Oferty należy składać w postaci elektronicznej w terminie do dnia 29.03.2019 r. do godz. 1200

Oferty należy złożyć za pośrednictwem miniPortalu z wykorzystaniem KLUCZA PUBLICZNEGO niezbędnego do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę, który jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu. Wykonawca może pobrać klucz publiczny ze strony systemu miniPortal w zakładce „Lista wszystkich postępowań” – dostępna bez logowania.

      - Otwarcie ofert przez Komisję nastąpi w dniu  29.03.2019 r. o godz. 1300 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej (I piętro).

      - Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonane będzie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

- Opis sposobu obliczenia ceny.

            - Obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnić prawidłowo formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ i w oparciu o ten wzór podać wymagane wartości oraz ceny dotyczące realizacji zamówienia.

            - Ceny muszą uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w rozdz. III SIWZ. Cena w ofercie powinna obejmować również wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem całego przedmiotu zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, które można było przewidzieć w terminie opracowywania oferty do czasu jej złożenia, w tym nadzór techniczny pełniony na etapie szkolenia teoretycznego i praktycznego podczas 6 instalacji metodą „rękawa” kanalizacji wraz z materiałami instalacyjnymi i eksploatacyjnymi (m.in.: rękaw, żywice, utwardzacze itd.) niezbędnymi do wykonania instalacji.

            - Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń). Zamawiający wymaga zachowania matematycznej zasady zaokrąglania liczb, zgodnie z którą:

- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „5” lub wyższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w górę” (to znaczy, że np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16);

- w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra „4” lub niższa, wówczas wartość ulega zaokrągleniu „w dół” (to znaczy, że np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15).

Wykonawca przy dokonywaniu wszelkich obliczeń musi przestrzegać powyższych zasad zaokrąglania. W razie pomyłki w tym zakresie zamawiający dokona poprawek zgodnie 
z wyżej przedstawionymi zasadami.

            - Ceny oferty winny być wyrażone w złotych polskich (PLN). Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w PLN. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami z obowiązującymi przepisami.

            - Ceny oferty (leasing) ustalić należy w oparciu o WIBOR 1M z dnia umieszczenia dokumentacji przetargowej na stronie internetowej Zamawiającego (data w SIWZ).

            - Wykonawca ponosić będzie skutki wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, które umożliwi zrealizowanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zamawiającego, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

            - Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

            - Oferta zawierająca błędy w obliczeniu ceny, zostanie odrzucona.

            - Jakiekolwiek zamiany polegające na dodaniu nowej pozycji lub pominięciu wymaganego oświadczenia lub wyceny jakiejkolwiek z istniejących w formularzu pozycji nie będą uznane za możliwe do poprawienia jako inne omyłki polegające na niezgodności oferty 
z dokumentacją przetargową nie powodujące istotnych zmian w treści oferty i skutkować będą odrzuceniem oferty.

            - Ponadto Zamawiający informuje, iż w treści oferty Wykonawcy poprawi w szczególności:

  - oczywiste omyłki rachunkowe polegające na:

- błędnych obliczeniach matematycznych (mnożenie, dodawanie), a w konsekwencji wprowadzonych w ten sposób zmian poprawi końcową wartość oferty,

- nie wpisaniu wyniku działania matematycznego (mnożenie, dodawanie),

- nie wpisaniu wartości, jeżeli można ją obliczyć na podstawie wartości i liczby jednostek określonych dla danej pozycji w ofercie wykonawcy,

przy poprawianiu oczywistych omyłek rachunkowych, o których mowa w pkt 1 lit. a 
i b, Zamawiający zawsze za prawidłową uzna elementy składające się na wynik końcowy;

  - inne omyłki w szczególności polegające na błędnym opisaniu pozycji formularza ofertowego lub wpisaniu ilości lub nazwy w treści złożonego przez Wykonawcę formularza ofertowego, dostosowując ich treść do odpowiednich dokumentów wzorcowych zamieszczonych w dokumentacji przetargowej, a także zdublowaniu tych samych pozycji w formularzu ofertowym, poprzez wykreślenie z formularza ofertowego zdublowanych pozycji i pozostawienie tylko jednej z nich.

            - Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

- Cena: waga kryterium - 60%;

- Termin dostawy: waga kryterium – 10%;

- Okres gwarancji: waga kryterium – 10%;

- Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km): waga kryterium – 8%;

- Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km): waga kryterium – 6%;

- Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów niemetanowych 
(w jednostkach mg/km): waga kryterium – 6%.

- Kryteria oceny ofert Zamawiający dzieli na następujące podkryteria:

| l.p. | Nazwa | Waga |
| --- | --- | --- |
| 1. | Cena kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i wodociągowych) metodą rękawa filcowego nasączonego żywicą (rękaw bazujący na włókninie o strukturze filcowej nasączony żywicą i utwardzany dzięki dostarczeniu ciepła w postaci podgrzanej wody) wraz z kosztem leasingu. | 60% (60% = 60,00 pkt) |
| 2. | Termin dostawy kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i wodociągowych) metodą rękawa filcowego nasączonego żywicą (rękaw bazujący na włókninie o strukturze filcowej nasączony żywicą i utwardzany dzięki dostarczeniu ciepła w postaci podgrzanej wody) | 10% (10% = 10,00 pkt) |
| 3. | Okres gwarancji kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i wodociągowych) metodą rękawa filcowego nasączonego żywicą (rękaw bazujący na włókninie o strukturze filcowej nasączony żywicą i utwardzany dzięki dostarczeniu ciepła w postaci podgrzanej wody) | 10% (10% = 10,00 pkt) |

Uwaga: kosztem leasingu jest cena oferty pomniejszona o cenę kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i  wodociągowych).

| Podkryterium dotyczące pojazdu związanego z jednostką do nasączania rękawa. |
| --- |
| l.p. | Nazwa | Waga |
| 1. | Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km) | 4% (% = 4,00 pkt) |
| 2. | Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km) zmierzoną wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu łączonym (wartość uśredniona) | 3% (% = 3,00 pkt) |
| 3. | Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów niemetanowych (w jednostkach mg/km) zmierzoną wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych | 3% (% = 3,00 pkt) |

| Podkryterium dotyczące pojazdu związanego z jednostką do prac frezowych. |
| --- |
| l.p. | Nazwa | Waga |
| 1. | Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km) | 4% (% = 4,00 pkt) |
| 2. | Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km) zmierzoną wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych w cyklu łączonym (wartość uśredniona) | 3% (% = 3,00 pkt) |
| 3. | Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów niemetanowych (w jednostkach mg/km) zmierzoną wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych | 3% (% = 3,00 pkt) |

- Zamawiający dokona wyboru oferty odpowiadającej wszystkim wymaganiom określonym  w SIWZ (nie podlegającej odrzuceniu) i która została oceniona jako najkorzystniejsza (otrzymała najwyższą liczbę punktów łącznie).

- Liczba punktów (X), jaka zostanie przyznana ofercie, stanowi obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku suma punktów uzyskanych według następującego wzoru:

X = X1 + X2  + X3  + X4  + X5  + X6 + X7 + X8 + X9

gdzie:

X – liczba punktów przyznana ocenianej ofercie łącznie za wyznaczone kryteria;

X1 – liczba punktów za podkryterium „Cena kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i  wodociągowych) metodą rękawa filcowego nasączonego żywicą (rękaw bazujący na włókninie o strukturze filcowej nasączony żywicą i utwardzany dzięki dostarczeniu ciepła w postaci podgrzanej wody) wraz z kosztem leasingu”;

X2 – liczba punktów za podkryterium „Termin dostawy kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i  wodociągowych) metodą rękawa filcowego nasączonego żywicą (rękaw bazujący na włókninie o strukturze filcowej nasączony żywicą i utwardzany dzięki dostarczeniu ciepła w postaci podgrzanej wody)”;

X3 – liczba punktów za podkryterium „Okres gwarancji kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i  wodociągowych) metodą rękawa filcowego nasączonego żywicą (rękaw bazujący na włókninie o strukturze filcowej nasączony żywicą i utwardzany dzięki dostarczeniu ciepła w postaci podgrzanej wody)”;

X4 – liczba punktów za podkryterium „Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km)” - dla pojazdu związanego z jednostką do nasączania rękawa;

X5 – liczba punktów za podkryterium „Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km)” - dla pojazdu związanego z jednostką do nasączania rękawa;

X6 – liczba punktów za podkryterium „Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych 
i węglowodorów niemetanowych (w jednostkach mg/km)” - dla pojazdu związanego 
z jednostką do nasączania rękawa;

X7 – liczba punktów za podkryterium „Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km)” - dla pojazdu związanego z  jednostką do prac frezowych;

X8 – liczba punktów za podkryterium „Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km)” - dla pojazdu związanego z  jednostką do prac frezowych;

X9 – liczba punktów za podkryterium „Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych 
i węglowodorów niemetanowych (w jednostkach mg/km)” - dla pojazdu związanego 
z  jednostką do prac frezowych.

- Liczba punktów:

      - X1 – punktacja zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
w następujący sposób:

najniższa cena  wraz z kosztem leasingu spośród ocenianych ofert

------------------------------------------------------------------------------------------- x 60 = „X1” pkt

cena wraz z kosztem leasingu oferty ocenianej

      - X2 – punktacja zostanie obliczona w następujący sposób:

- Wykonawca zadeklaruje w pełnych miesiącach jak szybko dostarczy przedmiot zamówienia przy czym najpóźniej do 9 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy (wymagany maksymalny termin dostawy).

| Parametr punktowany wraz z liczbą przyznanych punktów (X2) |
| --- |
| Za zaoferowanie terminu dostawy do 9 miesięcy | Wykonawca otrzyma 0 punktów |
| Za skrócenie wymaganego maksymalnego terminu dostawy o 1 miesiąc | Wykonawca otrzyma 6 punktów |
| Za skrócenie wymaganego maksymalnego terminu dostawy o 2 miesiące | Wykonawca otrzyma 7 punktów |
| Za skrócenie wymaganego maksymalnego terminu dostawy o 3 miesiące | Wykonawca otrzyma 8 punktów |
| Za skrócenie wymaganego maksymalnego terminu dostawy o 4 miesiące | Wykonawca otrzyma 9 punktów |
| Za skrócenie wymaganego maksymalnego terminu dostawy o 5 miesięcy | Wykonawca otrzyma 10 punktów |
| Za zaoferowanie krótszego terminu dostawy niż do 4 miesięcy | Wykonawca otrzyma 10 punktów |

- W przypadku omyłkowego zadeklarowania terminu dostawy w krótszych jednostkach czasu niż pełne miesiące Zamawiający przyjmie punktację według zaokrąglenia w górę do pełnego miesiąca – według powyższej tabeli.

- Zaoferowanie terminu dostawy dłuższego niż 9 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy spowoduje odrzucenie oferty.

      - X3 – punktacja zostanie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, 
w następujący sposób:

Gbad - 24

---------------- x 10 = „X3” punktów

12

gdzie:

Gbad – oferowany w ofercie ocenianej okres gwarancji;

- Kryterium dotyczące długości okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego w ofercie okresu gwarancji, który należy określić w miesiącach.

- Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące.

- Zaoferowanie okresu gwarancji krótszego niż 24 miesiące spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy.

- Najdłuższy okres gwarancji jaki może zaoferować wykonawca to 36 miesięcy. Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 24 do 36 miesięcy.

- Zaoferowany przez wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy nie będzie dodatkowo punktowany i w takiej sytuacji Zamawiający przyzna do oceny w tym kryterium 10 punktów. W takim przypadku za liczbę Gbad w liczniku podstawiona będzie wartość 36, ale Wykonawca będzie związany okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie.

- W sytuacji, gdy wykonawca nie wskaże w ofercie terminu gwarancji lub określi okres gwarancji z limitem kilometrów, oferta taka zostanie uznana za ofertę 
z minimalnym okresem gwarancji wymaganym przez Zamawiającego i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 0 (zero) punktów.

- W przypadku omyłkowego zaoferowania okresu gwarancji w innych jednostkach czasu niż wymagane, Zamawiający (jeżeli to możliwe pod kątem arytmetycznym) dokona przeliczenia tego okresu na miesiące, poprawi ofertę Wykonawcy zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 3) ustawy Pzp i przyjmie punktację według określonego wzoru.

      - X4 – punktacja zostanie obliczona w następujący sposób:

najniższe zużycie energii spośród ocenianych ofert

------------------------------------------------------------------------------------------- x 4 = „X4” pkt

zużycie energii w ofercie ocenianej

Podane przez Wykonawców zużycie paliwa zostanie przeliczone na zużycie energii poprzez jego przemnożenie przez wartość energetyczną rodzaju paliwa, zgodnie

z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559).

      - X5 – punktacja zostanie obliczona w następujący sposób:

najniższa emisja dwutlenku węgla spośród ocenianych ofert

------------------------------------------------------------------------------------------- x 3 = „X5” pkt

emisja dwutlenku węgla w ofercie ocenianej

      - X6 – punktacja zostanie obliczona w następujący sposób:

najniższa łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych

i węglowodorów niemetanowych spośród ocenianych ofert

------------------------------------------------------------------------------------------- x 3 = „X6” pkt

łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych

i węglowodorów niemetanowych

      - X7 – punktacja zostanie obliczona w następujący sposób:

najniższe zużycie energii spośród ocenianych ofert

------------------------------------------------------------------------------------------- x 4 = „X7” pkt

zużycie energii w ofercie ocenianej

Podane przez Wykonawców zużycie paliwa zostanie przeliczone na zużycie energii poprzez jego przemnożenie przez wartość energetyczną rodzaju paliwa, zgodnie 
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559).

      - X8 – punktacja zostanie obliczona w następujący sposób:

najniższa emisja dwutlenku węgla spośród ocenianych ofert

------------------------------------------------------------------------------------------- x 3 = „X8” pkt

emisja dwutlenku węgla w ofercie ocenianej

      - X9 – punktacja zostanie obliczona w następujący sposób:

najniższa łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych 
i węglowodorów niemetanowych spośród ocenianych ofert

------------------------------------------------------------------------------------------- x 3 = „X9” pkt

łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych 
i węglowodorów niemetanowych

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w rozdz. V pkt 7 SIWZ została wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

- Zamawiający zaleca, aby umowa konsorcjum, o której mowa w ust. 1:

          - określała strony umowy,

          - określała sposób reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego 
z członków konsorcjum – głównego partnera (lidera) do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy;

          - stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z umową;

          - oznaczała czas trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi;

          - określała cel działania obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia;

          - wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia;

          - określała sposób współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia;

          - stwierdzała zakaz zmian w umowie bez pisemnej zgody zamawiającego.

- Zamawiający zawrze z wykonawcą odrębne umowy obejmujące odpowiednio umowę leasingu z prawem wykupu pojazdu wraz z jednostką do nasączania rękawa, umowę leasingu z prawem wykupu przyczepy wraz z jednostką do wygrzewania rękawa i zasilania systemu oraz umowę leasingu z prawem wykupu zamówienia dotyczącego pojazdu wraz 
z jednostką do prac frezowych.

- Wykonawca, którego oferta została wybrana przedkłada wzory umów spełniających wymogi leasingu operacyjnego wynikające z rozdziału 4a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. 
o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2018 poz. 1036 ze zm.) oraz wymogi określone w rozdz. XVI SIWZ.

- Jeżeli wykonawca w swojej działalności stosuje wzorce umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego (wzór umowy, ogólne warunki umowy leasingu, regulamin) to składa te wzorce, przy czym Zamawiający nie jest związany przedłożonymi przez Wykonawcę wzorami, w szczególności gdy są one sprzeczne z postanowieniami niniejszej SIWZ. W takich przypadkach w pierwszej kolejności stosuje się postanowienia SIWZ, co zostanie odnotowane w treści zawieranej umowy.

- Niewypełnienie zapisów, o których mowa odpowiednio w ust. 1, 4 lub 5 będzie równoznaczne z zapisem art. 46 ust. 5 pkt 3) ustawy Pzp (zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy) 
i skutkować będzie zatrzymaniem wadium.

- Zawarcie umów na realizację przedmiotu zamówienia nastąpi w sposób ustalony indywidualnie z Wykonawcą.

- Umowy zostaną zawarte w formie pisemnej, w terminie określonym na podstawie art. 94 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

- Zamawiający może uznać, że wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, w szczególności gdy z oświadczenia woli wykonawcy wynika bezpodstawna odmowa jej zawarcia.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 
w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

- Zamawiający zawrze z wykonawcą odrębne umowy obejmujące odpowiednio umowę leasingu operacyjnego z prawem wykupu pojazdu wraz z jednostką do nasączania rękawa, umowę leasingu z prawem wykupu przyczepy wraz z jednostką do wygrzewania rękawa 
i zasilania systemu oraz umowę leasingu z prawem wykupu zamówienia dotyczącego pojazdu wraz z jednostką do prac frezowych – według wskazanych istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranych umów.

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umów będzie tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie złożonej w niniejszym postępowaniu.

- Umowy muszą uwzględniać zapisy zawarte w SIWZ, w szczególności określone w rozdz. III SIWZ oraz rozdz. XIV ust. 4 i 5 SIWZ. Umowy muszą uwzględniać możliwości dokonania zmian ich postanowień z uwzględnieniem art. 144 ustawy Pzp.

- Strony przewidują możliwość zmian postanowień umowy co najmniej w następujących przypadkach:

- zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wywołującej potrzebę zmiany niniejszej umowy,

- wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez strony,

- zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane zmianą stawki VAT,

- konieczność zrealizowania zakresu technicznego przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w SIWZ 
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamówienia,

- konieczność zrealizowania zamówienia lub/i przedłużenie terminu realizacji 
w przypadku zastosowania innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

- z zastrzeżeniem ust. 2 postanowienia zawartej umowy mogą być zmienione w sytuacji, gdy zachodzi konieczność  wprowadzenia takich zmian wynikająca z uzasadnionych okoliczności, wymagających dokonania zmiany umowy, bez której ta nie mogłaby zostać prawidłowo zrealizowana lub jej wykonanie bez wprowadzonych zmian narażałoby Zamawiającego na szkodę w mieniu lub rażące straty. Dopuszcza się również zmiany umowy przewidziane w dokumentacji danego postępowania oraz zmiany, które nie są istotne.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy  może zagrozić istotnemu  interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Kary umowne:

          - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca 
w wysokości 5% ceny (bez kosztów leasingu) pojazdu wraz z jednostką do nasączania rękawa/ przyczepy wraz z jednostką do wygrzewania rękawa i zasilania systemu / pojazdu wraz z jednostką do prac frezowych*.

          - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia 
w przekazaniu przedmiotu umowy Zamawiającemu w wysokości 0,02 % ceny (bez kosztów leasingu) pojazdu wraz z jednostką do nasączania rękawa/ przyczepy wraz 
z jednostką do wygrzewania rękawa i zasilania systemu / pojazdu wraz z jednostką do prac frezowych *.

          - Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający w wysokości 5% ceny (bez kosztów leasingu) pojazdu wraz z jednostką do nasączania rękawa/ przyczepy wraz z jednostką do wygrzewania rękawa i zasilania systemu / pojazdu wraz z jednostką do prac frezowych*.

- Wykonawca bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności nie może dokonać żadnych cesji praw związanych z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

- Wszelkie ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.

- Umowa sporządzona zostanie w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

*-każdy z przedmiotów zamówienia należy traktować odrębnie dla każdej z umów.

- Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 
w Dziale VI ustawy Pzp.

- Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Wyzwolenia 39, 58-300 Wałbrzych;

- dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Wałbrzyskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. adres e-mail: piotr.fraszczak@wpwik.pl, imię i nazwisko: Piotr Frąszczak;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub 
z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

- Informacje dodatkowe.

- Zamawiający nie dopuszcza dzielenia zamówienia na części lub składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń z Wykonawcą w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- Załączniki do SIWZ.

      - Formularz ofertowy – nr 1.

      - Specyfikacja techniczna – nr 1a.

      - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) wraz z instrukcją wypełniania – nr 2.

      - Oświadczenie o  przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej – nr 3.

      - Wykaz dostaw –  nr 4.

      - Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – nr 5.

      - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp – nr 6.

      - Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp – nr 7.

      - Oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716)– nr 8.

      - Wzór zobowiązania do udostępnienia niezbędnych zasobów do realizacji przedmiotu zamówienia – nr 9.

      - Dokumenty finansowe Zamawiającego – nr 10.

załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

………………………………………

miejscowość, data

Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo

Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Al. Wyzwolenia 39

58-300 Wałbrzych

FORMULARZ OFERTY

#### Składamy ofertę na zadanie pod nazwą „Dostawa kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i  wodociągowych)”.

#### Dane Wykonawcy /Wykonawców  (w przypadku oferty wspólnej):

      - Nazwa Wykonawcy:………………………………………………………………………...........

Adres:…………………………………………………………………..…………….……………….

NIP:……………………………………….…     REGON:………………….……….………………...

Telefon: ………………………………. adres skrzynki ePUAP: ………………...……………….….

e-mail: ……………………………….........................................................................................

osoba do kontaktu: ………………………………......................................................................

Czy Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem/małym/średnim przedsiębiorstwem: [  ]TAK [  ]NIE

2)	Dane dotyczące Pełnomocnika (o ile dotyczy):

Nazwa firmy / imię i nazwisko: ……………………………………………………………………….

Adres:…………………………………………………………………..…………….……………….

Telefon: ………………………………. adres skrzynki ePUAP: ………………...………………….

e-mail: ……………………………….........................................................................................

osoba do kontaktu: ………………………………......................................................................

            - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym SIWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na następujących warunkach:

Termin dostawy:  do …….. miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Okres gwarancji dla kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i  wodociągowych): …….. miesiące od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru.

Cena przedmiotu zamówienia (całość - bez kosztów leasingu):

| Cena (bez VAT) w PLN | podatek VAT w PLN | Cena w PLN |
| --- | --- | --- |
| Cena słownie:.................................................................................... ................................................................................................. |

Uwaga: wartości podane w tabeli cyfrowo należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Cena przedmiotu zamówienia (całość - wraz z kosztami leasingu oraz nadzorem technicznym pełnionym na etapie szkolenia teoretycznego i praktycznego podczas 6 instalacji metodą „rękawa” kanalizacji wraz z materiałami instalacyjnymi i eksploatacyjnymi/ m.in.: rękaw, żywice, utwardzacze itd. niezbędnymi do wykonania instalacji:

| Cena (bez VAT) w PLN | podatek VAT w PLN | Cena w PLN |
| --- | --- | --- |
| Cena słownie:.................................................................................... ................................................................................................. |

Uwaga: wartości podane w tabeli cyfrowo należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Zestawienie składników leasingowych:

Pojazd wraz z jednostką do nasączania rękawa:

| Pojazd wraz z jednostką do nasączania rękawa - wartość przedmiotu leasingu w PLN (bez VAT) | Ilość rat | Opłata wstępna [bez VAT] | Wysokość raty miesięcznej w PLN [bez VAT] | Wartość wykupu - 1% od ceny bez kosztów leasingu [bez VAT] przedmiotu leasingu w PLN | Cena wraz z kosztami leasingu w PLN - [bez VAT] (kol. 2 x kol. 4 + kol. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 59 rat | brak |  |  |  |

Ustalone w oparciu o WIBOR 1M z dnia 15.02.2019 r.………..%.

Przyczepa wraz z jednostką do wygrzewania rękawa i zasilania systemu:

| Przyczepa wraz z jednostką do wygrzewania rękawa i zasilania systemu - wartość przedmiotu leasingu w PLN (bez VAT) | Ilość rat | Opłata wstępna [bez VAT] | Wysokość raty miesięcznej w PLN [bez VAT] | Wartość wykupu - 1% od ceny bez kosztów leasingu [bez VAT] przedmiotu leasingu w PLN | Cena wraz z kosztami leasingu w PLN - [bez VAT] (kol. 2 x kol. 4 + kol. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 59 rat | brak |  |  |  |

Ustalone w oparciu o WIBOR 1M z dnia 15.02.2019 r.………..%.

Pojazd wraz z jednostką do prac frezowych:

| Pojazd wraz z jednostką do prac frezowych - wartość przedmiotu leasingu w PLN (bez VAT) | Ilość rat | Opłata wstępna [bez VAT] | Wysokość raty miesięcznej w PLN [bez VAT] | Wartość wykupu - 1% od ceny bez kosztów leasingu [bez VAT] przedmiotu leasingu w PLN | Cena wraz z kosztami leasingu w PLN - [bez VAT] (kol. 2 x kol. 4 + kol. 5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 59 rat | brak |  |  |  |

Ustalone w oparciu o WIBOR 1M z dnia 15.02.2019 r.………..%.

Inne:

Nadzór techniczny pełniony na etapie szkolenia teoretycznego i praktycznego podczas 6 instalacji metodą „rękawa” kanalizacji wraz z materiałami instalacyjnymi i eksploatacyjnymi/ m.in.: rękaw, żywice, utwardzacze itd. niezbędnymi do wykonania instalacji:

| Cena (bez VAT) w PLN | podatek VAT w PLN | Cena w PLN |
| --- | --- | --- |
| Cena słownie:.................................................................................... ................................................................................................. |

Uwaga: wartości podane w tabeli cyfrowo należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku.

Pojazd związany z jednostką do nasączania rękawa:

| Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km) – obliczona w oparciu o podane zużycie paliwa przeliczone na zużycie energii poprzez jego przemnożenie przez wartość energetyczną rodzaju paliwa, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559). | …………………………….. MJ/km |
| --- | --- |
| Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km) – zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych (wartość uśredniona). | …………………………….. g/km |
| Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów niemetanowych (w jednostkach mg/km) zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych. | …………………………….. mg/km |

Pojazd związany z jednostką do prac frezowych:

| Wielkość zużywanej energii (w jednostkach MJ/km) – obliczona w oparciu o podane zużycie paliwa przeliczone na zużycie energii poprzez jego przemnożenie przez wartość energetyczną rodzaju paliwa, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559). | …………………………….. MJ/km |
| --- | --- |
| Wielkość emisji dwutlenku węgla (w jednostkach g/km) – zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych (wartość uśredniona). | …………………………….. g/km |
| Łączna wielkość emisji tlenków azotu, cząstek stałych i węglowodorów niemetanowych (w jednostkach mg/km) zmierzona wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych. | …………………………….. mg/km |

Na potwierdzenie spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego (opisie przedmiotu zamówienia) oferujemy:

| L.p. | Parametr techniczny wymagany przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę * |
| --- | --- | --- |
| A. JEDNOSTKA DO NASĄCZANIA RĘKAWA Fabrycznie nowy samochód wraz z nową instalacją do nasączania rękawów żywicą epoksydową |
| Zabudowa kontenerowa: |
|  | Zabudowa typu kontener z obróbką blacharską ścian zewnętrznych i dachu. Obróbka blacharska wykonana z blachy aluminiowej lub z blachy ze stali nierdzewnej, łatwa w czyszczeniu | TAK |
|  | Ściany i dach wykonane jako płyty trójwarstwowe klejone (blacha-pianka-blacha, warstwę izolacyjną płyt stanowi pianka poliuretanowa sztywna wypełniająca całą przestrzeń profilu ściany) o grubości min. 4,0 cm, bez mostków cieplnych | TAK grubość: ………………. cm |
|  | Ściany, dach i podłogi wzmocnione celem montażu urządzeń dodatkowych | TAK |
|  | Ściany zewnętrzne kontenera w kolorze białym | TAK |
|  | Ściany wewnętrzne do połowy wysokości wyłożone aluminiową lub nierdzewną blachą ryflowaną (elementy aluminiowe lub ze stali kwasoodpornej np. stal 1.4301 wg. PN-EN 10088 lub równoważna tj. spełniająca wymagania będące przedmiotem oceny tej zgodności lub produkty spełniające normy, równoważne opisanym). Powyżej blachy, ściany wewnętrzne kontenera trwałe, odporne na wilgoć i zabrudzenia, w kolorze białym | TAK |
|  | Trwała, odporna na wilgoć oraz antypoślizgowa podłoga. Grubość podłogi min. 4,0 cm z wypełnieniem pianką poliuretanową, bez mostków cieplnych | TAK grubość podłogi: …………. cm |
|  | Podłoga wyłożona aluminiową lub nierdzewną blachą ryflowaną (elementy aluminiowe lub ze stali kwasoodpornej np. stal 1.4301 wg. PN-EN 10088 lub równoważna tj. spełniająca wymagania będące przedmiotem oceny tej zgodności lub produkty spełniające normy, równoważne opisanym) | TAK |
|  | Wyłożenie dachu, ścian, podłogi wewnątrz i na zewnątrz kontenera wyłącznie z jednego materiału (blachy aluminiowej lub ze stali nierdzewnej) | TAK |
|  | Cała konstrukcja zabudowy ma zagwarantować odpowiednią wytrzymałość, sztywność oraz jak najlepsze właściwości izolacyjne. Konstrukcja ma zapewnić nośność zabudowy pod kątem montażu stołu do rolek, zbiorników na żywicę i utwardzacza oraz pomp dozujących komponenty | TAK |
|  | Zewnętrzne wymiary zabudowy kontenerowej: długość L ≥ 6 m, szerokość min. 2,50 m, wysokość H ≥ 2,2 m. | długość:……………. m szerokość:……………… m wysokość:……………….. m |
|  | Minimalna wewnętrzna wysokość kontenera Hw= 2,0 m | …………………… m |
|  | Tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz do kąta 270º na wysokość od podłogi do sufitu na całą szerokość zabudowy (zapewniające pełen prześwit otworu kontenera), wyposażone w zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem. Drzwi do połowy wysokości wyłożone blachą ryflowaną aluminiową lub nierdzewną (zgodnie z poz. 8.). Pod drzwiami tylnymi po prawej i lewej stronie zamontowana drabinka wejściowa (ocynkowana) wysuwana odpowiednio zabezpieczona w pozycji zamkniętej | TAK |
|  | Rama drzwi tylnych oraz okucia (klamki, zawiasy) wykonane ze stali nierdzewnej. Na ramie drzwi tylnych zamocowany uchwyt (po prawej i lewej stronie) ze stali nierdzewnej ułatwiający wejście po drabince | TAK |
|  | Drzwi tylne z wpuszczanym zamkiem na klucz | TAK |
|  | Rama pośrednia jako podłużnice montowane do podłogi, wykonana z profili stalowych ocynkowanych | TAK |
|  | Zastosowanie przekładki zabezpieczającej ramę przed korozją | TAK |
|  | Oświetlenie wewnętrzne ścienne i sufitowe. Ilość punktów i natężenie oświetlenia ma zapewnić optymalną i pełną widoczność podczas pracy w warunkach nocnych. Wyłącznik oświetlenia ma znajdować się w kabinie kierowcy i we wnętrzu zabudowy | TAK |
|  | Listwy zewnętrzne nadwozia aluminiowe anodowane, malowane proszkowo na kolor nadwozia. Do zabudowy montowane boczne listwy antynajazdowe | TAK |
|  | Ściana za kabiną kierowcy zaopatrzona w okno z rolką z materiału odpornego na korozję, na całej dolnej krawędzi otworu. Okno o wymiarach zapewniających swobodne przełożenie rękawa o największej średnicy DN600. Okno zamykane od wnętrza kontenera. | TAK |
|  | Okablowanie, gniazda połączeniowe i wyłączniki elektryczne na napięcie 230V (agregat prądotwórczy) lub (jeżeli to wymagane do prawidłowego funkcjonowania) zasilanie na 400V/230V, zapewniające pracę wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji zgodne z europejskimi standardami bezpieczeństwa. | TAK |
| Przedział nasączalni: |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznej umożliwiającej pracę wszystkich urządzeń i elementów w czasie zasilania napięciem 230V lub (jeżeli to wymagane do prawidłowego funkcjonowania) zasilanie na 400V/230V z agregatu prądotwórczego zewnętrznego | TAK |
|  | Zabudowa wnętrza ergonomiczna zapewniająca bezpieczną pracę | TAK |
|  | Termometr cyfrowy do pomiaru temperatury zewnętrznej z czujnikiem umieszczonym na stałe na zewnątrz pojazdu (zabezpieczony przed uszkodzeniem). Wyświetlacz cyfrowy temperatury umieszczony na skrzynce sterującej w zabudowie kontenera (patrz poz. 37) i w kabinie kierowcy | TAK |
| Wykaz niezbędnych elementów i urządzeń zamontowanych w zabudowie: |
|  | Stół walców kalibrujących z 2 walcami o średnicy i szerokości odpowiadającej średnicy rękawa od DN200 do DN600, składający się z konstrukcji ze stali nierdzewnej lub aluminium z walcami pokrytymi trwałą gumą | TAK |
|  | Górny walec regulowany góra-dół w zakresie max 200 mm za pomocą przekładni ręcznej (śruby) lub przekładni automatycznej i ręcznej. | TAK |
|  | Kontrola wysokości szczeliny za pomocą podziałki z dokładnością do min. 0,1 mm. Każdy z walców z płynną regulacją prędkości. | TAK |
|  | Rampa z odpowiednią ilością rolek do największej średnicy. | TAK |
|  | Mieszacz statyczny do mieszania komponentów wraz z kompletnym wyposażeniem | TAK |
|  | Zespół dwóch pomp tłokowych dozująco-tłoczących dwustronnego działania (odpowiednio dobranych do parametrów tłoczonych komponentów) o wydatku zmieszanej żywicy min. 23 kg/min. i stałym ustawieniu mieszania stosunku żywicy do utwardzacza dobranym z zakresu 100:20÷30. Nastawy układów dozowania oraz mieszania winne mieć regulację uwzględniającą ewentualne zmiany parametrów komponentów stosowanych w metodzie renowacji tzw. „długim rękawem”. Układ pompowy z możliwością elektronicznego zliczania ilości przepompowanych żywic i utwardzacza (za pomocą pomiaru cykli). Proces mieszania żywic ma się odbywać w mieszaczu statycznym poprzez wtłoczenie do niego żywicy pod ciśnieniem co najmniej 5 bar a utwardzacza pod ciśnieniem co najmniej 7 bar. Nie dopuszcza się stosowania przepływomierza do sterowania ilości pompowanej żywicy bądź utwardzacza. | TAK |
|  | Zapewnienie rozpoczęcia procesu mieszania się dwóch komponentów przy zadanym stosunku dopiero w mieszaczu celem eliminacji wiązania żywicy w przewodach doprowadzających komponenty ze zbiorników | TAK |
|  | Zbiornik żywicy o pojemności nie mniej niż 1400 litrów ze stali nierdzewnej (np. stal 1.4301 wg. PN-EN 10088 lub równoważna tj. spełniająca wymagania będące przedmiotem oceny tej zgodności lub produkty spełniające normy, równoważne opisanym), o grubości nie mniej niż 4 mm, z otworem kontrolnym (czyszczenie zbiornika) i otworem wlewowym (tankowanie) umieszczonym w miejscu umożliwiającym do-tankowanie żywicy podczas instalacji rękawa. Zbiornik wyposażony w automatyczny odpowietrznik. Zbiornik skonstruowany tak aby można było dokładnie go oczyścić (zastosowanie innej żywicy). Pompy muszą mieć możliwość pracy w obiegu krążenia. Zbiornik wyposażony w termometr mierzący temperaturę żywicy w zbiorniku (termometr zabezpieczony przed uszkodzeniem) | TAK pojemność:…………….. litrów |
|  | Zbiornik utwardzacza o pojemności nie mniejszej niż 500 litrów ze stali nierdzewnej (np. stal 1.4301 wg. PN-EN 10088 lub równoważna tj. spełniająca wymagania będące przedmiotem oceny tej zgodności lub produkty spełniające normy, równoważne opisanym), o grubości nie mniej niż 4 mm, z otworem kontrolnym (czyszczenie zbiornika) i otworem wlewowym (tankowanie) umieszczonym w miejscu umożliwiającym do-tankowanie utwardzacza podczas instalacji rękawa. Zbiornik wyposażony w automatyczny odpowietrznik. Zbiornik skonstruowany tak aby można było dokładnie go oczyścić (zastosowanie innego utwardzacza). Pompy muszą mieć możliwość pracy w obiegu krążenia. Zbiornik wyposażony w termometr mierzący temperaturę utwardzacza w zbiorniku (termometr zabezpieczony przed uszkodzeniem) | TAK pojemność:…………….. litrów |
|  | Pompy przystosowane do przetankowania żywic i utwardzaczy o zakresie parametrów ogólnodostępnych w sprzedaży żywic i utwardzacza stosowanych w metodzie renowacji tzw. „długim rękawem”. Minimalna wydajność pompy żywicy min. Q1=1,2 m3/h i utwardzacza Q2=0,6 m3/h. Tankowanie zbiorników żywicą i utwardzaczem powinno być możliwe zarówno z wewnątrz jak i/lub z zewnątrz samochodu (z zewnątrz przez odpowiednie króćce zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi). Króćce wykonane pod taki kątem, aby po tankowaniu można spuścić resztę żywicy lub utwardzacza z zaworów tankujących. Pompy wraz z wężami do przetankowywania o długości min. 15,0 m | TAK |
|  | Przenośnik rolkowy (stół rolkowy) zabudowany na długości kontenera. Dopuszcza się skrócenie stołu o wymiar zbiornika na żywicę i utwardzacz (zbiorniki pod stołem rolkowym lub stołem roboczym, patrz poz. 35). Stół z konstrukcji nośnej ze stali ocynkowanej, wsparty o podłogę kontenera | TAK |
|  | Płaski stół roboczy do ułożenia rękawa na szerokość zabudowy kontenera o dł. 2,0÷2,5m umieszczony na końcu zabudowy kontenera, przy kabinie kierowcy – jako przedłużenie stołu rolek. Dopuszczalne rozwiązanie zamontowania pod blatem stołu (lub pod stołem rolkowym) zbiorników na komponenty z zachowaniem łatwego dostępu do otworów kontrolnych i wlewowych | TAK |
|  | Dwie elektryczne pompy podciśnieniowe do wypompowania powietrza z rękawa o wydajności zapewniającej uzyskanie próżni w rękawie o średnicy DN600 i długości ok. 80 m, lecz nie mniej niż 10 m3/h (każda z pomp). Pompy wyposażone w co najmniej dwie przyssawki. Jedna z pomp jest przenośna z możliwością pracy z drugą pompą zamontowaną na stałe w nasączalni | TAK wydajność: ……………….. m3/h |
|  | Skrzynka sterująca zawierająca: wł./wył. walców kalibrujących (w przypadku automatycznej regulacji, patrz poz. 24,25,26.), wł./wył pompy podciśnieniowej zamontowanej na stałe na kontenerze, wł./wył. klimatyzacji i ogrzewania Webasto albo równoważne gwarantujące utrzymanie odpowiedniej temperatury, wł./wył. pomp do żywicy i utwardzacza i ich awaryjne wyłączenie oraz wyłącznik główny i wyłącznik awaryjny zasilania | TAK |
|  | Panel sterujący do zliczania ilości przepompowanych żywic i utwardzacza (patrz poz. 29) | TAK |
|  | Montaż ogrzewania dla zbiorników żywicy i utwardzacza. Ogrzewanie zapewnia komponentom odpowiednią temperaturę przechowywania (optymalnie 18÷22ºC) w razie występowania niższych temperatur jako źródło ciepła należy wykorzystać Webasto albo równoważne gwarantujące utrzymanie odpowiedniej temperatury komponentów | TAK |
| Samochód ciężarowy typu kontener: |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 r. | ………..……………….. r. |
|  | Wymagalny okres gwarancji na pojazd – min. 24 miesiące, bez limitu przebiegu, oraz bez limitu przepracowanych roboczogodzin od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru | ………..……………….. miesiące (min. 24 miesiące) |
|  | Marka / Model | ………..……………………………… |
|  | Zużycie paliwa w cyklu łącznym [l/km], zmierzone wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych (wartość uśredniona) UWAGA: podane zużycie paliwa zostanie przeliczone na zużycie energii poprzez jego przemnożenie przez wartość energetyczną rodzaju paliwa, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559). | ……………..... l/km |
| Parametry i wymagania: |
|  | Zewnętrzne wymiary pojazdu: długość w zakresie. 8,5÷9,5 m, szerokość ≤ 2,55m, wysokość maks. 3,85 m | długość:……………. m szerokość:……………… m wysokość:……………….. m |
|  | Układ chłodzenia musi zapewniać stabilną pracę w temperaturze powietrza co najmniej 40°C również podczas pracy w czasie postoju pojazdu | TAK |
|  | Zbiornik paliwa min. 180 litrów | ………………… litrów |
|  | Paliwo: ON | TAK |
|  | Podgrzewany filtr paliwa | TAK |
|  | Dodatkowy filtr paliwa z separatorem wody | TAK |
|  | DMC min. 11 ton | …………….. ton |
|  | Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie | TAK |
|  | Osłony tylnych lamp zabezpieczające przed ich uszkodzeniem za pomocą kraty ochronnej | TAK |
|  | Przednie światła przeciwmgielne | TAK |
|  | Regulacja położenia świateł | TAK |
|  | Światła do jazdy dziennej LED | TAK |
|  | Oświetlenie zgodne z prawem o ruchu drogowym | TAK |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane pod podłogą pojazdu z windą | TAK |
|  | Zawieszenie mechaniczne wzmacniane dla tylnego mostu min. 8,5 t | TAK |
|  | Minimalny prześwit nie może być mniejszy niż prześwit pod mostem napędowym pojazdu | TAK |
|  | Podwozie 2 osiowe (1 oś z przodu, 1 oś z tyłu) zapewniające po całkowitej zabudowie nacisk na poszczególne osie zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi | TAK |
|  | Obciążenie techniczne min.: osi przedniej = 4,5 t i osi tylnej = 8,5 t | oś przednia: ………….. t oś tylna:……….……. t |
|  | Podwozie wyposażone w zaczepy umożliwiające holowanie pojazdu w razie awarii uwzględniając dopuszczalną masę całkowitą pojazdu | TAK |
|  | Pojazd wyposażony w zaczep do przyczepy o DMC min. 9 ton z instalacją elektryczną | TAK ………….. ton |
|  | Felgi i ogumienie dobrane do nośności osi, opony tylnej osi (bliźniacze) o rozmiarze min. 265/70 | TAK |
|  | Zderzaki stalowe | TAK |
|  | Mechaniczny wyłącznik główny prądu | TAK |
|  | Korek paliwa zamykany na kluczyk | TAK |
|  | Układ hamulcowy hydrauliczny o dwóch niezależnych obwodach z ABS | TAK |
|  | Fartuchy przeciw błotne | TAK |
|  | Hamulec silnikowy | TAK |
|  | System bezpieczeństwa jazdy typu ASR, ESP | TAK |
|  | Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego | TAK |
|  | Kabina pojazdu w kolorze białym | TAK |
|  | Powłoka lakiernicza wielowarstwowa, wszystkie części zabudowy powinny być lakierowane przed montażem końcowym Wymagana homologacja na pojazd specjalny łącznie z zabudową lub zaświadczenie o jednostkowym dopuszczeniu do ruchu | TAK |
| Silnik i układ przeniesienia napędu: |
|  | Silnik wysokoprężny turbodoładowany z intercooler’em o mocy minimum 220kM oraz płomieniowym układem rozruchowym | TAK ……….. kM |
|  | Układ zasilania: wtrysk bezpośredni common-rail | TAK |
|  | Pojemność silnika: od 4000 cm3 do 5000 cm3 | ……………. cm3 |
|  | Silnik spełniający normy emisji spalin min. EURO 6 | spełniane normy emisji spalin:……………… |
|  | Skrzynia biegów manualna; ilość biegów minimum 6 + 1 | TAK |
|  | Skrzynia biegów dopasowana do mocy silnika całkowicie zsynchronizowana | TAK |
|  | Sprzęgło ze wspomaganiem hydraulicznym | TAK |
|  | Napęd na tylną oś z blokadą mechanizmu różnicowego | TAK |
| Kabina kierowcy: |
|  | Kabina kierowcy przystosowana do przewozu dwóch osób plus kierowca | TAK |
|  | Kabina do jazdy dziennej, tzw. krótka | TAK |
|  | Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego | TAK |
|  | Regulowane pochylenie kierownicy | TAK |
|  | Kabina bez tylnych okien, z zamontowanym oknem dachowym. | TAK |
|  | Siedzenie kierowcy na zawieszeniu pneumatycznym regulowane w trzech płaszczyznach. | TAK |
|  | Siedzenia pasażerów i kierowcy z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami pokryte materiałem umożliwiającym łatwe utrzymanie czystości, oraz kompletem pokrowców na siedzenia w kabinie pojazdu. | TAK |
|  | Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka. | TAK |
|  | Wskaźniki: poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej, obrotów silnika. | TAK |
|  | Szybkościomierz i drogomierz lub tachograf cyfrowy skalibrowany i aktywowany na koszt wykonawcy. | TAK |
|  | Ogrzewane lusterka boczne, sterowane elektrycznie | TAK |
|  | Lusterko rampowe | TAK |
|  | Lusterko przednie | TAK |
|  | Szyby boczne sterowane elektrycznie | TAK |
|  | Osłona (zewnętrzna) przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażerów | TAK |
|  | Schowek w lewych i prawych drzwiach | TAK |
|  | Dywaniki gumowe producenta pojazdu pod nogi kierowcy i pasażerów | TAK |
|  | Zamek centralny zdalnie sterowany, umożliwiający zamknięcie kabiny podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych poza pojazdem przez załogę (w czasie pracy silnika). Na wyposażeniu 3 komplety kluczyków. | TAK |
|  | Immobilizer. | TAK |
|  | Kolorowy monitor LCD min. 7” umieszczony na podszybiu przekazujący obraz z kamery podglądowej z tyłu pojazdu (patrz poz. 115) | TAK rozdzielczość monitora:….....” |
|  | Oddzielna klimatyzacja części roboczej działająca przy wyłączonym silniku zasilana z agregatu prądotwórczego | TAK |
|  | Kabina kierowcy klimatyzowana przez manualną lub automatyczną klimatyzację fabryczną samochodu | TAK rodzaj klimatyzacji:……………………… (manualna lub automatyczna) |
|  | Radioodbiornik samochodowy stereofoniczny (z zabezpieczeniem przed kradzieżą) zapewniający działanie przy wyłączonym zapłonie | TAK |
|  | Zamontowana radiostacja, działająca również po wyłączeniu stacyjki zapłonowej | TAK |
| Wyposażenie i wymagania dodatkowe: |
|  | Gaśnica z atestem | TAK |
|  | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
|  | Apteczka spełniająca wymogi UE, kamizelka odblaskowa | TAK |
|  | Podstawowy zestaw narzędzi do obsługi pojazdu | TAK |
|  | Podnośnik hydrauliczny dobrany do całkowitej masy pojazdu | TAK |
|  | Kliny pod koła | TAK |
|  | Wąż dł. 15 m do pompowania kół ze sprężarki samochodowej | TAK |
|  | Ogrzewanie Webasto albo równoważne (gwarantujące utrzymanie odpowiedniej temperatury) o mocy min. 3800 W zapewniające utrzymanie w zabudowie kontenera temperatury 10÷15°C przy temperaturze zewnętrznej -5°C. Wykonanie wszystkich niezbędnych podłączeń elektrycznych i sterowania (termostat). Przy doborze urządzenia należy uwzględnić moc grzewczą potrzebną do ogrzania zbiorników na komponenty (patrz poz. 39). Zasilanie paliwem ze zbiornika pojazdu. Możliwość pracy podczas jazdy oraz postoju pojazdu | TAK |
|  | Pomarańczowe światła ostrzegawcze z przodu na kabinie tzw. błyskowa lampa zespolona typu LED np. lampa z dwoma modułami błyskowymi sterowana z kabiny kierowcy oraz kogut z tyłu na dachu zabudowy, wraz z niezbędnym okablowaniem sterowania z kabiny kierowcy | TAK |
|  | Dodatkowa klimatyzacja o mocy chłodzenia min. 2500 W i mocy ogrzewania nie mniej niż 1500 W. Montaż czujki pomiaru temperatury powietrza wewnątrz zabudowy kontenera. Wyposażenie klimatyzacji w panel sterujący znajdujący się w kontenerze. Wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych. Klimatyzacja zasilana z agregatu prądotwórczego | TAK |
|  | Wykonanie otworów nawiewnych (grawitacyjnych) dla potrzeb wentylowania przedziału roboczego z możliwością ich częściowego lub całkowitego zamykania (przesłaniania), np. w okresie zimowym | TAK |
|  | Wykonanie wentylatora dachowego wyciągowego z napędem elektrycznym (zasilany z agregatu prądotwórczego). Wentylator z możliwością pracy podczas opadów atmosferycznych tzn. przysłonięty daszkiem zabezpieczającym przed przedostawaniem się wody do przedziału roboczego. Możliwość częściowego lub całkowitego zamykania (przesłaniania) otworu wentylatora np. w okresie zimowym. Wydajność wentylatora zapewniająca nie przekraczanie NDS substancji zawartych w żywicach używanych do renowacji sieci kanalizacyjnej długim rękawem, jednakże wydajność nie mniejsza niż taka, która zapewni 6 krotną wymianę powietrza kubatury przedziału roboczego w ciągu godziny. Wentylator ma zapewnić skuteczną wentylację | TAK |
|  | Kamera połączona z monitorem w kabinie zapewniająca podgląd jazdy do tyłu przy zamkniętych lub otwartych drzwiach tylnych zabudowy. Wykonanie wszystkich niezbędnych podłączeń | TAK |
|  | Gniazdo zewnętrzne 400V/230V do zasilania wszystkich urządzeń znajdujących się na kontenerze ze źródła zewnętrznego | TAK |
|  | Światła obrysowe tylne i przednie błyskowe (LED) oraz boczne światła gabarytowe montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ruchu Drogowego | TAK |
|  | Pomarańczowe światła ostrzegawcze z przodu na kabinie tzw. błyskowa lampa zespolona typu LED np. lampa z dwoma modułami błyskowymi sterowana z kabiny kierowcy (tj. belka świetlna ostrzegawcza koloru żółtego) oraz kogut na dachu z tyłu pojazdu, wraz z niezbędnym okablowaniem - sterowane z kabiny kierowcy. Na dachu kabiny zamontowana antena radiowa oraz antena radiostacji | TAK |
|  | Samochód ma być wyposażony w sterownik lokalizacji GPS z podłączoną i skalibrowaną sondą paliwa. Miejsce i sposób montażu Wykonawca uzgodni z producentem sterownika i sondy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z tym montażem | TAK |
| Wyposażenie w dodatkowy sprzęt i narzędzia: |
|  | Między kabiną a zabudową zainstalowany będzie podest ze sklejki wodoodpornej. Długość podestu minimum 80 cm przy zachowaniu szerokości minimum 2,3 m | TAK |
|  | Rusztowanie składane stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, montowane do ustawienia słupa wody od DN200 do DN600. Rusztowanie wyposażone w jeden element zakończony ruchomą rolką do montażu rękawa. Wysokość rusztowania nie mniejsza niż 4,0 m | TAK wysokość rusztowania:…………m |
|  | Gardła inwersyjne umożliwiające wprowadzanie rękawa w zakresie średnic od DN200 do DN600. Na zewnętrznej stronie gardła po całym obwodzie, rant (np. przyspawany pręt Ø8) zabezpieczający przed przesunięciem się pasa utrzymującego rękaw | TAK |
|  | Przedłużacze bębnowe 230V z końcówkami typu Schuko, o łącznej długości min. l=150 mb (3 szt. x 50,0 mb) | TAK |
|  | Przedłużacze kablowe 400V, o łącznej długości min. l = 80 mb (2 szt. x 40,0 mb) do zasilania jednostki lub innego sprzętu. | TAK |
|  | Korki gumowe kanalizacyjne w ilości: po 4 sztuki w zakresie średnic od DN150 do DN300, po 2 sztuki w zakresie średnic od DN200 do DN400 po 2 sztuki w zakresie średnic od DN350 do DN600, 1 sztuka korka w zakresie średnic od DN500 do DN800. | TAK |
|  | Komplet narzędzi do prac pomocniczych przy systemie instalacji i zarabianiu rękawa (szlifierki zasilane sprężonym powietrzem Ø125 = 1 szt. i Ø230 = 1 szt., łącznie z tarczami nakrapianymi diamentem do wycinania utwardzonego rękawa), narzędzia do mocowania węża i pasy do mocowania rękawa: przyrząd do naciągania taśm - 1 szt. (do stosowania przy taśmach standardowych), obcinarka do taśm, zapinki do taśm, wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z kompletem wierteł) i inne narzędzia nie wymienione, a konieczne (według wiedzy producenta sprzętu) przy instalacji rękawa oraz oznakowanie ostrzegawcze (pachołki drogowe – 20 szt., zapory drogowe proste – 2 kpl., zapory drogowe „sierżant” – 2 kpl., ogranicznik skrajni słupek typ U-21 wraz z podstawami – 10 szt.) | TAK |
|  | Sprężarka powietrza przewoźna na podwoziu jednoosiowym o wydajności min 2 m3/min., poj. zbiornika 30 litrów, ciśnienie 7 bar, paliwo ON. | TAK wydajność: ……….. m3/min |
| B. JEDNOSTKA DO WYGRZEWANIA RĘKAWA I ZASILANIA SYSTEMU Fabrycznie nowa przyczepa z kotłownią i agregatem prądotwórczym do zasilania systemu |
| Zabudowa przyczepy: |
|  | Zabudowa typu plandeka | TAK |
|  | Wzmocnienie ścian, dachu i podłogi celem montażu urządzeń oraz przewozu elementów wyposażenia | TAK |
|  | Trwała, odporna na wilgoć podłoga pokryta blachą ryflowaną | TAK |
|  | Zewnętrzne wymiary zabudowy przyczepy: długość ≤ 6,5 m, szerokość ≤ 2,50÷2,55m, wysokość H ≥ 2,20 m | długość:……………. m szerokość:……………… m wysokość:……………….. m |
|  | Minimalna wewnętrzna wysokość w przyczepie Hw= 2,00 m | Hw= ………………… m |
|  | Oświetlenie wewnętrzne nie narażone na uszkodzenia w czasie transportu. Ilość punktów i natężenie oświetlenia ma zapewnić optymalną i pełną widoczność podczas pracy w warunkach nocnych | TAK |
|  | Skrzynka sterująca zawierająca: wł./wył. kotła, wł./wył. pompy tłokowo-ssącej, oświetlenia oraz wyłącznik główny i awaryjny zasilania | TAK |
|  | Okablowanie, gniazda połączeniowe i włączniki elektryczne na napięcie 400V/230V (agregat prądotwórczy) zapewniające pracę wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji oraz jednostki do nasączania rękawa zgodne z europejskimi standardami bezpieczeństwa | TAK |
| Przedział ze sprzętem: |
| Kompletna kotłownia: |
|  | Kocioł niskotemperaturowy żeliwny z palnikiem nadmuchowym, pracującym min. Dwustopniowo | TAK |
|  | Paliwo: olej opałowy | TAK |
|  | Moc nominalna kotła w zakresie od 515 kW do 740 kW | ……………kW |
|  | Zbiornik na olej opałowy o pojemności nie mniej niż 500 litrów | ……………. litrów |
|  | Zbiornik wyposażony w instalacje paliwową (przewód zasilający kocioł oraz przewód powrotny paliwa, odpowietrzenie) z możliwością do-tankowania paliwa podczas pracy kotła wraz z niezbędną armaturą i oprzyrządowaniem potrzebną do współpracy z kotłem | TAK |
|  | Komin (dwu-płaszczowy) z przejściem przez plandekowy dach przyczepy | TAK |
|  | Zabezpieczenie kotła przed pracą bez wody | TAK |
|  | Kompletna armatura z zaworami bezpieczeństwa, manometrami, termometrami oraz kompletnym orurowaniem kotłowni o średnicy odpowiedniej do mocy kotła i przepływu wody przez kocioł lecz nie mniej niż 2’’ | TAK średnica: ………….” |
|  | Kocioł wyposażony w sterownik regulacyjny z ogranicznikiem temperatury STB. Zapewnienie ciągłej pracy kotła przy zachowaniu wysokiej sprawności | TAK |
|  | Montaż pompy obiegowej o wydajności min. 64 m3/h | …………… m3/h |
|  | Pompa przeznaczona do pracy przy temperaturze wody gorącej (powyżej 85°C) | TAK |
|  | Ciśnienie min. 4,0 bar | …………. bar |
| Węże do pomp wodnych i zatapialnych oraz pompy spalinowej: |
|  | węże (tłoczne) do gorącej wody, strażackie o średnicy DN50, o łącznej długości l = min. 150 mb (min. 2 x 25,0 mb, min. 2 x 50,0 mb) wraz ze złączkami strażackimi | TAK |
|  | węże zbrojone (cyrkulacyjne, ssące) o średnicy DN50 oraz DN75, każdy o długości l = 10,0 mb, | TAK |
|  | węże strażackie doprowadzające wodę z hydrantu, o średnicy DN50 o łącznej długości l = min.100 mb ( 5 x 20,0 mb) wraz ze złączkami | TAK |
|  | węże strażackie /500 mb/ pomp zatapialnych i pompy spalinowej o średnicy DN50 oraz DN75, każda średnica o łącznej długości l = 250 mb (10 x 20,0 mb, 1 x 50,0 mb) wraz ze złączkami strażackimi i redukcjami z DN75/DN50 - szt.4. | TAK |
|  | Wyprowadzenie na przewodzie tłocznym króćca o średnicy DN75 z zaworem odcinającym oraz króćca o średnicy DN75 na przewodzie ssącym z zaworem odcinającym | TAK |
|  | Wyprowadzenie króćca na przewodzie tłocznym pompy do podłączenia zasilania wody wodociągowej z hydrantu o DN50 z zaworem odcinającym | TAK |
|  | Odpowietrzenie układu ssącego i tłocznego pompy zakończone zaworami kulowymi | TAK |
|  | Linka typu taterniczego minimum Ø12 mm do mocowania rękawa o dł. min. 200 mb | TAK |
|  | 2 szt. pomp zatapialnych o wydajności minimum Q = 10 m3/h. Wymiary pompy umożliwiające włożenie pompy przez komin studni o średnicy 600 mm | TAK wydajność:…………. m3/h |
|  | Pompa spalinowa o wydajności minimum Q = 90 m3/h | TAK |
| Agregat prądotwórczy: |
|  | Zabudowany na stałe agregat prądotwórczy (wyciszony) jako główne źródło energii o mocy rozruchu oraz możliwości zasilania wszystkich urządzeń jednocześnie, lecz nie mniej niż 16 kW. | TAK ……………… kW |
|  | Agregat z drzwiczkami (układ dystrybucyjny energii, gniazda wraz z osprzętem) | TAK |
|  | Układ dystrybucyjny 400V/230V wyposażony w: gniazda trójfazowe 32A i 16A 5-bolcowe oraz 16A jednofazowe w skrzynce dystrybucyjnej energii na agregacie | TAK |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznej umożliwiającej pracę wszystkich urządzeń w czasie zasilania napięciem 400V/230 V z agregatu prądotwórczego | TAK |
|  | Obudowa agregatu dźwiękochłonna. Poziom hałasu z 7 m: max. 68dB (A) | TAK |
|  | Wyposażenie agregatu w: przycisk zatrzymania awaryjnego, wskaźnik paliwa, woltomierz, amperomierz, częstościomierz i licznik motogodzin dla prawidłowej obsługi serwisowej | TAK |
|  | Automatyczne wyłączanie silnika zapewniające ochronę przy wysokiej temperaturze | TAK |
|  | System regulacji napięcia: elektroniczny z mikroprocesorem | TAK |
|  | Odpowiednie zabezpieczenia działające przy: wysokiej temperaturze, nadobrotach, zbyt wysokim i niskim napięciu, przeciążeniu i przegrzaniu generatora | TAK |
|  | Rozruch elektryczny | TAK |
|  | Paliwo: ON | TAK |
|  | Zabezpieczenie olejowe silnika | TAK |
|  | Urządzenie musi być przystosowane do odpowiedniego uziemienia (wyposażone w przewód uziemiający) | TAK |
|  | Instalacja przejścia wydechu z agregatu przez plandekowy dach przyczepy | TAK |
| Przyczepa: |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 r | ……………. r |
|  | Wymagalny okres gwarancji na pojazd – min. 24 miesiące, od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru | ………..……………….. miesiące (min. 24 miesiące) |
|  | Marka / Model | ……………………………………….. |
|  | Zewnętrzne wymiary przyczepy wraz z dyszlem: długość w zakresie 8,5 ÷ 9,5 m, szerokość ≤ 2,55 m, wysokość maks. 3,85 m | długość:……………. m szerokość:……………… m wysokość:……………….. m |
|  | Obrotnica | TAK |
|  | Zawieszenie pneumatyczne z możliwością opuszczania i podnoszenia, automatyczne dźwignie hamulcowe | TAK |
|  | Hamulce bębnowe ze sterowaniem pneumatycznym z automatyczną regulacją siły hamowania | TAK |
|  | ABS | TAK |
|  | Ręczny hamulec parkingowy | TAK |
|  | Pneumatyczny stabilizator dyszla | TAK |
|  | Rama wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości, podłoga ze sklejki wodoodpornej minimum 20 mm pokryta w całości blachą ryflowaną | TAK |
|  | Burty aluminiowe o wysokości minimum 40 cm | ……………….. cm |
|  | Plandeka w kolorze niebieskim z zaczepami do mocowania zwiniętego płata bocznego i tylnego pod dachem, materiał plandeki o gramaturze minimum 650 g/m2 o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie/uszkodzenie | TAK gramatura materiału: ………….g/m2 |
|  | Szczelna skrzynka narzędziowa po obu stronach przyczepy | TAK |
|  | Koło zapasowe | TAK |
|  | Ogumienie przyczepy dopasowane do nośności | TAK |
|  | Kliny pod koła | TAK |
|  | Instalacja elektryczna zgodna z przepisami dopuszczenia do ruchu drogowego | TAK |
|  | Wymagana homologacja na pojazd specjalny łącznie z zabudową lub zaświadczenie o jednostkowym dopuszczeniu do ruchu | TAK |
| C. JEDNOSTKA DO PRAC FREZOWYCH Fabrycznie nowy samochód z frezami hydraulicznymi |
|  | Pojazd wyposażony w dwa roboty frezujące z napędem hydraulicznym | TAK |
| Zabudowa typu furgon – dla robotów frezujących o napędzie hydraulicznym: |
|  | Ściany zewnętrzne furgonu w kolorze białym | TAK |
|  | Ściany wewnętrzne zabudowy typu furgon, ze sklejki dwustronnie laminowanej szarej o gr. 4 mm z lekką izolacją szkieletu i wygłuszeniem. Ściany trwałe, odporne na wilgoć | TAK |
|  | Trwała, wodoodporna i odporna na ścieranie podłoga ze sklejki wyłożona aluminiową lub nierdzewną blachą ryflowaną (elementy aluminiowe lub ze stali kwasoodpornej np. stal 1.4301 wg. PN-EN 10088 lub równoważna spełniająca wymagania będące przedmiotem oceny tej zgodności lub produkty spełniające normy, równoważne opisanym) | TAK |
|  | Grubość podłogi min. 1,8 cm | …………. cm |
|  | Minimalna wewnętrzna wysokość furgonu min. Hw= 1,85 m | Hw=……………. m |
|  | Wykonawca powinien przewidzieć wzmocnienie ścian i podłogi uwzględniające montaż urządzeń obsługujących roboty frezujące | TAK |
|  | Wyłożenie podłogi wewnątrz furgonu wyłącznie z jednego materiału (blachy aluminiowej lub stali nierdzewnej) w celu ochrony antykorozyjnej. Nie dopuszcza się łączenia tych dwóch materiałów. | TAK |
|  | Tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz do kąta 270º na wysokość od podłogi do sufitu na całą szerokość zabudowy. Drzwi wyposażone w zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem. | TAK |
|  | Przesuwane drzwi boczne do części biurowej o szerokości min. 1,3 m z prawej strony pojazdu (od strony pasażera) przesuwane w stronę drzwi tylnych dwuskrzydłowych | TAK szerokość:…………. m |
|  | Oświetlenie wewnętrzne ścienne i sufitowe. Ilość punktów i natężenie oświetlenia ma zapewnić optymalną i pełną widoczność na poziomie pulpitu (część biurowa) oraz podczas pracy w warunkach nocnych (część biurowa i robocza). Włącznik oświetlenia ma znajdować się w kabinie kierowcy i w wewnętrznej zabudowie Możliwość zamontowania składanej markizy przeciwdeszczowej w tylnej części pojazdu (nad drzwiami dwuskrzydłowymi) chroniącej przed opadami deszczu. Łatwy montaż i demontaż markizy. | TAK |
|  | Markiza w dostawie | TAK |
| Przedział wizyjny – część biurowa: |
|  | Pomieszczenie biurowe o wymiarach dł. min. od 1,5÷2,0 m x szerokość całej zabudowy furgonu | TAK |
|  | Min. wysokość wewnętrzna części biurowej min. Hw= 1,85 m | Hw …………. m |
|  | Wykonanie wnętrza z materiałów odpornych na wilgoć oraz łatwych w czyszczeniu | TAK |
|  | Wykonanie instalacji elektrycznej umożliwiającej pracę wszystkich urządzeń w czasie zasilania napięciem 230V z agregatu prądotwórczego lub 400V/230V o ile jest to wymagane do prawidłowego funkcjonowania | TAK |
|  | Wykonanie instalacji łączącej urządzenia umiejscowione wewnątrz części biurowej z urządzeniami do frezowania umiejscowionymi z tyłu samochodu | TAK |
|  | Wykonanie w części biurowej odpowiedniej ilości gniazd do obsługi zabudowy oraz dodatkowo 2 wolnych gniazd 230V po obu stronach (lewej i prawej) pomieszczenia biurowego | TAK |
|  | Interkom do komunikacji pomiędzy częścią biurową a części roboczą | TAK |
|  | Wykonanie ergonomicznej zabudowy wnętrza z materiału odpornego na wodę, wilgoć i zabrudzenia | TAK |
|  | Wykonanie ścianki oddzielającej część biurową od roboczej z oknem umożliwiającym obustronny kontakt wzrokowy operatora przedziału biurowego z pracownikiem obsługującym dźwig z tyłu pojazdu | TAK |
|  | Termometr cyfrowy do pomiaru temperatury zewnętrznej z czujnikiem umieszczonym na stałe na zewnątrz pojazdu. Czujnik zabezpieczony przed uszkodzeniem | TAK |
|  | Skrzynka sterująca lub panel sterujący: wł./wył. ogrzewania, dodatkowej klimatyzacji i oświetlenia w pomieszczeniu biurowym i roboczym oraz bezpiecznikiem głównym zasilania | TAK |
| Zamontowanie w zabudowie następujących urządzeń: |
|  | Zabudowa typu "studio". Moduły typu Rack | TAK |
|  | Pulpit sterowniczy umieszczony w blacie stołu operatorskiego, wyposażony w niezbędne oprogramowanie, zapewniający podłączenie i sterowanie wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca: - roboty frezujące (jazda - praca - powrót) - oświetlenie głowicy kamery - sterowanie hamulcem bębna kablowego | TAK |
|  | Monitor typu LCD o wielkości matrycy matowej nie mniejszej niż 19” i rozdzielczości natywnej 1920 x 1080, zapewniający wyświetlanie min. 16,7 mln. kolorów służący do oglądania obrazu robota frezującego, umieszczony z prawej strony nad pulpitem sterowniczym | TAK wielkość matrycy:……….” rozdzielczość:……..……x…………… ………….. mln kolorów |
|  | Nagrywarka z twardym dyskiem i możliwością nagrywania obrazu w czasie rzeczywistym prac freza. Urządzenie winno umożliwiać przegranie materiałów na zewnętrzne nośniki pamięci (dysk HDD, pendrive i inne) przez złącze USB w celu późniejszego przeglądania materiałów na komputerze PC | TAK |
|  | Joystick oraz przyciski do obsługi pracy robota frezującego | TAK |
|  | Min. 3 szafki na części zamienne, dokumenty, mapy itp. o wymiarach wewnętrznych min. 40 x 40 x 15 cm (głęb. x szer. x wys.) | TAK …….. x……….x……… cm (głęb. x szer. x wys.) |
|  | Jedna szafka lub półka na rękawice robocze, ręczniki papierowe itp. | TAK |
|  | Zabudowana ławka lub siedzisko od strony kabiny | TAK |
|  | Zaadaptowanie wnętrza tak, aby możliwa była praca min. 1 osoby na krześle biurowym przy pulpicie sterowniczym | TAK |
|  | Możliwość zasilania przez zewnętrzne gniazdo 400V / 230V zamontowane z tyłu pojazdu | TAK |
|  | Jedno krzesło biurowe na tzw. płozach | TAK |
| Przedział ze sprzętem – część robocza: |
| Wymagania ogólne: |
|  | Konstrukcja do zamontowania urządzeń i szuflad do przewożenia kamer i narzędzi z bardzo trwałych i odpornych na korozję materiałów (np. elementy aluminiowe) | TAK |
|  | Okablowanie, gniazda połączeniowe i włączniki elektryczne na napięcie 400V/230V, oraz 12V zapewniające pracę wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji zgodne z europejskimi standardami bezpieczeństwa | TAK |
|  | Okablowanie elektroniczne zapewniające współpracę wszystkich urządzeń z pulpitem sterowniczym w przedziale wizyjnym oraz współpracę z niezbędnym oprogramowaniem | TAK |
|  | Oświetlenie stanowiska pracy przy montażu, przygotowaniu kamery oraz robota frezującego do pracy | TAK |
|  | Wykonanie 2 gniazd elektrycznych 12V (do podłączenia dodatkowego reflektora | TAK |
|  | Prostownik 12V zasilający urządzenia 12V oraz ładujący akumulator samochodu w czasie pracy generatora | TAK |
| Robot tzw. mały do frezowania przewodów rurowych w przedziale średnic od DN150 do minimum DN300: |
|  | Zakres pracy w przedziale średnic przewodów od DN150 do minimum DN300 | TAK |
|  | Możliwość frezowania czołowego poprzez przebudowę głowicy (nie dopuszcza się ramienia wychylnego) oraz bocznego (np. otwarcie przykanalika) | TAK |
|  | Waga freza nie mniej niż 40 kg | …………. kg |
|  | Frez wyposażony w kolorową kamerę uchylnoobrotową z oświetleniem diodowym i regulacją ostrości, służącą podglądowi pracy robota frezującego; tą samą która będzie stosowana dla freza dużego czyli jednej kamery dla obu wózków frezowych. Kamera wyposażona w diodowy wskaźnik ciśnienia gazu obojętnego wpompowanego w jej wnętrze. W razie obniżenia ciśnienia diody na kamerze powinny zacząć błyskać dając tym samym sygnał dla operatora, że ciśnienie jest za małe. Kamera ma być wyposażona w magnetyczny silnik napędu wycieraczki gwarantujący brak konieczności wiercenia w obudowie. Kamera wyposażona w wycieraczkę sterowaną z pulpitu sterowniczego, elektrycznie napędzaną służącą do czyszczenia obiektywu i źródeł światła LED. Ponadto wycieraczka ma czyścić system błyskowy do wskazywania zmniejszonego ciśnienia wewnątrz głowicy kamery | TAK |
|  | Dodatkowy komplet wężyków (przewodów) hydraulicznych zasilających głowicę małego robota oraz wycieraczki (4 szt.) do małej kamery | TAK |
|  | System oświetlenia w kamerze musi zapewniać bezproblemową pracę w pełnym zakresie pracy robota frezowego tj. od DN150 do minimum DN300 (kompatybilne z poz. 230) | TAK |
|  | Koła jezdne w rozmiarach umożliwiających wykonywanie prac w zakresie średnic kanalizacji tj. od 150 mm do minimum 300 mm (kompatybilne z poz. 230) | TAK |
|  | Koła do jazdy po śliskich nawierzchniach w rozmiarach umożliwiających wykonywanie prac w zakresie średnic kanalizacji od DN150 do minimum DN300 (kompatybilne z poz. 230) | TAK |
|  | Hamulec najazdowy lub inne zabezpieczenie przed przesuwaniem freza w czasie pracy i postoju na dużych spadkach | TAK |
|  | Silnik hydrauliczny o mocy min. 3,5 kW i obrotach minimum 4 000 obr./min | TAK |
|  | W zestawie małego freza: 1 szczotka druciana, 2 głowice do frezowania betonów, kamionki i 2 głowice do frezowania PCV i rękawów | TAK |
|  | Kompletny zestaw eksploatacyjny oleju hydraulicznego, uszczelek i podstawowych narzędzi | TAK |
|  | Zbiorcza wiązka przewodów dł. min. 80 m zasilających robot frezowy w wodę, energię elektryczną oraz olej hydrauliczny wraz z zsynchronizowanym bębnem (jedna wiązka przewodów dla małego i dużego robota) | TAK długość: ……………. m. |
|  | Licznik metrów wiązki wraz z wyświetlaczem długości zamontowanym w kabinie operatora | TAK |
|  | Robot frezujący umożliwiający zfrezowanie osadów, wnikających korzeni, wnikających przykanalików i innych przeszkód a także otwieranie przyłączy we wcześniej zainstalowanym rękawie | TAK |
| Robot tzw. duży do frezowania przewodów rurowych w przedziale średnic od DN300 do minimum DN600: |
|  | Zakres pracy w przedziale średnic przewodów od DN300 do minimum DN600 | TAK |
|  | Możliwość frezowania czołowego poprzez przebudowę głowicy (nie dopuszcza się ramienia wychylnego) oraz bocznego (np. otwarcie przykanalika) | TAK |
|  | Waga freza nie mniej niż 70 kg | ………. Kg |
|  | Frez z możliwością podłączenia kolorowej kamery uchylnoobrotowej z oświetleniem diodowym i regulacją ostrości, służącą podglądowi pracy robota frezującego; tej samej która jest na wyposażeniu freza małego czyli jednej kamery dla obu wózków frezowych. Kamera wyposażona w diodowy wskaźnik ciśnienia gazu obojętnego wpompowanego w jej wnętrze. W razie obniżenia ciśnienia diody na kamerze powinny zacząć błyskać dając tym samym sygnał dla operatora, że ciśnienie jest za małe. Kamera ma być wyposażona w magnetyczny silnik napędu wycieraczki gwarantujący brak konieczności wiercenia w obudowie. Kamera wyposażona w wycieraczkę sterowaną z pulpitu sterowniczego, elektrycznie napędzaną służącą do czyszczenia obiektywu i źródeł światła LED. Ponadto wycieraczka ma czyścić system błyskowy do wskazywania zmniejszonego ciśnienia wewnątrz głowicy kamery | TAK |
|  | Dodatkowy komplet wężyków (przewodów) hydraulicznych zasilających głowicę dużego robota oraz wycieraczki (4 szt.) do kamery | TAK |
|  | System oświetlenia w kamerze musi zapewniać bezproblemową pracę w pełnym zakresie miejsca pracy robota frezowego tj. od DN300 do minimum DN600 (kompatybilne z poz. 245) | TAK |
|  | Koła jezdne i przedłużki lub system podwozia w rozmiarach umożliwiających wykonywanie prac w zakresie średnic kanalizacji od DN300 do minimum DN600 (kompatybilne z poz. 245) | TAK |
|  | Koła do jazdy po śliskich nawierzchniach w rozmiarach umożliwiających wykonywanie prac w zakresie średnic kanalizacji od DN300 do minimum DN600 (kompatybilne z poz. 245) | TAK |
|  | Hamulec najazdowy lub inne zabezpieczenie przed przesuwaniem freza w czasie pracy i postoju na dużych spadkach | TAK |
|  | Silnik hydrauliczny o mocy min. 5,0 kW i obrotach minimum 4 000 obr/min | TAK |
|  | W zestawie dużego freza: 1 szczotka druciana, 2 głowice do frezowania betonów, kamionki i 2 głowice do frezowania PCV i rękawów | TAK |
|  | Kompletny zestaw eksploatacyjny oleju hydraulicznego, uszczelek i podstawowych narzędzi | TAK |
|  | Zbiorcza wiązka przewodów dł. min. 80 m zasilających robot frezowy w wodę, energię elektryczną oraz olej hydrauliczny wraz z zsynchronizowanym bębnem (jedna wiązka przewodów dla małego i dużego robota) | TAK dł. …………. m |
|  | Licznik metrów wiązki wraz z wyświetlaczem długości zamontowanym w kabinie operatora. | TAK |
|  | Robot frezujący umożliwiający zfrezowanie osadów, wnikających korzeni, wnikających przykanalików i innych przeszkód a także otwieranie przyłączy we wcześniej zainstalowanym rękawie | TAK |
| Wyposażenie sprzętowe, montaż i podłączenie z jednostką sterującą w przedziale wizyjnym następujących urządzeń: |
| Agregat prądotwórczy wyciszony, na podwoziu jednoosiowym - źródło energii do zasilania wszystkich urządzeń zamontowanych w samochodzie o następujących parametrach: |
|  | rozruch elektroniczny i ręczny | TAK |
|  | wyposażenie w gniazda 230V | TAK |
|  | moc min. 20 kW pozwalająca na zasilanie robota frezującego oraz prawidłową pracę wszystkich urządzeń (w tym klimatyzacji i ogrzewania) | ……… kW |
|  | system regulacji napięcia; elektroniczny z mikroprocesorem | TAK |
|  | dwa gniazda zewnętrzne typu Schuko, | TAK |
|  | zbiornik paliwa o pojemności zapewniającej min. 8h pracy | TAK |
|  | paliwo: ON | TAK |
|  | poziom hałasu z 7 m: max. 68db (A) | TAK |
|  | obudowa dźwiękochłonna | TAK |
|  | wskaźnik napięcia | TAK |
|  | zabezpieczenie olejowe silnika | TAK |
|  | kółka i uchwyty transportowe | TAK |
| Winda: |
|  | winda zamontowana w sposób umożliwiający bezproblemową obsługę oraz wyciąganie robotów frezujących | TAK |
|  | udźwig windy zapewniający przeniesienia dużego robota frezującego max. 250 kg przy maksymalnym wysuwie ramienia | TAK |
|  | możliwość opuszczania robota frezującego na głębokość min. 10 m od powierzchni terenu | TAK ……………… m |
|  | opuszczanie sprzętu do studni rewizyjnej (właz o średnicy 600 mm) | TAK |
|  | ramię teleskopowe łożyskowane wysuwane płynnie na odległość min. 75 cm poza krawędź tylną pojazdu (możliwość zablokowania wysuwu ramienia) sterowane z tyłu pojazdu z jednego miejsca przez jedną osobę | TAK ………….. cm |
|  | oświetlenie halogenowe zamontowane na wysięgniku dźwigu (windy) zapewniające widzialność w głąb otwartej studni rewizyjnej | TAK |
|  | sterowanie mechaniczne za pomocą dwóch dźwigni umieszczonych przy uchwycie windy. Jedna dźwignia do odblokowania ruchu lewo/prawo, druga dźwignia do sterowania wysuwem | TAK |
|  | zabezpieczenie przed przeciążeniem, | TAK |
|  | do podnoszenia i opuszczanie sprzętu na całej długości musi być zastosowany łańcuch ze skrzynką łańcuchową (wyklucza się stosowanie linki) | TAK |
|  | płynne sterowanie wysuwu łańcucha elektryczne | TAK |
|  | szpula z min. 15 m łańcucha zakończona obciążnikiem i hakiem z karabińczykiem | TAK |
| Instalacja wodna: |
|  | zbiornik wody z PE o pojemności min. 150 litrów z zamontowanym przewodem max. (50 mm zakończonym w dostępnym miejscu przy tylnych drzwiach zaworem kulowym max (50 mm i złączką strażacką max (52 mm | TAK pojemność:………. litrów |
|  | pompa wodna 12V, ciśnienie min. 3,0 bar wraz z 4 metrowym wężem zapewniająca doprowadzenie wody ze zbiornika wody do robota frezowego | TAK |
|  | ręczna myjka ciśnieniowa (min. ciśnienie 1,5 MPa) służąca do mycia sprzętu na zewnątrz pojazdu | TAK |
|  | przewód strażacki (52 mm dł. 20 m ze złączkami zapewniającymi połączenie zbiornika wody i hydrantu | TAK |
| Monitor „tylny”: |
|  | podglądowy kolorowy monitor tylny LCD min. 10” o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami | TAK ………………….” |
|  | monitor umożliwiający podgląd obrazu przekazywanego z kamery w kanale przez osobę obsługującą z tyłu bęben lub dźwig | TAK |
|  | Kamera podglądowa „back-eye” zamontowana w przestrzeni roboczej umożliwiająca podgląd miejsca pracy z tyłu pojazdu. Kamera ma wyświetlać obraz w kabinie kierowcy na monitorze LCD min. 7” oraz w części biurowej. | TAK …………….” |
| Pozostałe urządzenia i wyposażenie do inspekcji i pracy freza: |
|  | zbiornik na olej hydrauliczny | TAK |
|  | pompa hydrauliczna wraz z instalacją do napędu robota frezowego | TAK |
|  | zbiorcza wiązka przewodów dł. min. 80 m zasilających robot frezowy w wodę, energię elektryczną oraz olej hydrauliczny wraz z zsynchronizowanym bębnem. Bęben z możliwością nawijania automatycznego i ręcznego, z regulacją siły ciągu i prędkości nawijania | TAK |
|  | rolka kantowa dolna do zabezpieczania kabla przed kaleczeniem o dolną krawędź studni | TAK |
|  | dekiel górny z kratownicą i rolką do zabezpieczenia przewodów i kabli oraz zapewnienia bezpieczeństwa nad studnią | TAK |
|  | jedna wysuwana szuflada na narzędzia | TAK |
|  | dwie wysuwane szuflady na koła do robotów frezujących | TAK |
|  | dwa stanowiska bezpieczne do przewozu frezów | TAK |
|  | System frezujący wykonany w wersji umożliwiającej podłączenie wózków/robotów wypełniających (szpachlujących). Zamawiający podczas odbioru będzie mógł wymagać demonstracji działania wózków/robotów szpachlujących | TAK |
| Samochód dostawczy typu furgon: |
|  | Rok produkcji nie wcześniej niż 2018 r. | ……………. r. |
|  | Wymagalny okres gwarancji na pojazd – min. 24 miesiące, bez limitu przebiegu, oraz bez limitu przepracowanych roboczogodzin od dnia podpisania bez uwag protokołu odbioru | ………..……………….. miesiące (min. 24 miesiące) |
|  | Marka / Model | ……………………………………….. |
|  | Zużycie paliwa w cyklu łącznym [l/km], zmierzone wg procedury ustalonej dla celów badań homologacyjnych (wartość uśredniona) UWAGA: podane zużycie paliwa zostanie przeliczone na zużycie energii poprzez jego przemnożenie przez wartość energetyczną rodzaju paliwa, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r., Nr 96, poz. 559). | ……………. l/km |
| Parametry i wymagania: |
|  | Zewnętrzne wymiary pojazdu: długość maks. 7,0 m, szerokość ≤ 2,44 m, wysokość max. 3,0 m (z listwą błyskową i bez obciążenia) | długość:……………. m szerokość:……………… m wysokość:……………….. m |
|  | Układ chłodzenia musi zapewniać stabilną pracę w temperaturze powietrza co najmniej 40ºC również podczas pracy w czasie postoju pojazdu | TAK |
|  | Zbiornik paliwa min. 70 litrów | …………….. litrów |
|  | Paliwo: ON | TAK |
|  | Podgrzewany filtr paliwa | TAK |
|  | Podgrzewany wstępny filtr paliwa | TAK |
|  | DMC od 5 do 8 ton | ………………… ton |
|  | Ładowność min. 2000 kg | ……………….. kg |
|  | Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie | TAK |
|  | Dodatkowe światło stopu zintegrowane na dachu pojazdu | TAK |
|  | Przednie światła przeciwmgielne | TAK |
|  | Światła do jazdy dziennej LED | TAK |
|  | Oświetlenie zgodne z prawem o ruchu drogowym | TAK |
|  | Zawieszenie mechaniczne – resory piórowe wzmacniane dla tylnego mostu | TAK |
|  | Pojazd wyposażony w zaczepy umożliwiające holowanie pojazdu w razie awarii. Minimalny prześwit nie może być mniejszy niż prześwit pod mostem napędowym pojazdu | TAK |
|  | Podwozie 2 osiowe zapewniające po całkowitej zabudowie nacisk na poszczególne osie zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi | TAK |
|  | Pojazd wyposażony w hak kulowy z 12V instalacją elektryczną służący do holowania małych przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony | TAK |
|  | Mechaniczny wyłącznik główny prądu | TAK |
|  | Korek paliwa zamykany na kluczyk | TAK |
|  | Układ hamulcowy hydrauliczny o dwóch niezależnych obwodach z ABS | TAK |
|  | Fartuchy przeciw błotne | TAK |
|  | Hamulec pomocniczy | TAK |
|  | System bezpieczeństwa jazdy typu ASR, ESP | TAK |
|  | Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego | TAK |
|  | Kabina pojazdu w kolorze białym | TAK |
|  | Powłoka lakiernicza wielowarstwowa, wszystkie części zabudowy powinny być lakierowane przed montażem końcowym | TAK |
|  | Wymagana homologacja na pojazd specjalny łącznie z zabudową lub zaświadczenie o jednostkowym dopuszczeniu do ruchu | TAK |
| Silnik i układ przeniesienia napędu: |
|  | Silnik wysokoprężny turbodoładowany z intercooler’em o mocy minimum 190kM oraz termicznym układem rozruchowym | TAK moc: ………… kM |
|  | Układ zasilania: wtrysk bezpośredni common-rail | TAK |
|  | Pojemność silnika: 2000 cm³ do 3000 cm³ | …………….. cm3 |
|  | Silnik spełniający normy emisji spalin min. EURO 6 | norma:………………. |
|  | Skrzynia biegów manualna; ilość biegów minimum 6 + 1 Sprzęgło ze wspomaganiem hydraulicznym | TAK |
|  | Przednie koła pojedyncze, tylne bliźniacze | TAK |
|  | Felgi i ogumienie z bieżnikiem terenowo-szosowym dobrane do nośności osi | TAK |
|  | Opony w rozmiarze 205/75 R16 | TAK |
|  | Napęd na jedną oś – 4x2 | TAK |
|  | Most tylny wyposażony w blokadę mechanizmu różnicowego | TAK |
| Kabina kierowcy: |
|  | Kabina kierowcy przystosowana do przewozu jednego pasażera plus kierowca | TAK |
|  | Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego | TAK |
|  | Regulowane pochylenie kierownicy | TAK |
|  | Kabina kierowcy oddzielona za siedzeniami od pozostałej części pojazdu przegrodą z przesuwanymi drzwiami | TAK |
|  | Siedzenie kierowcy regulowane w trzech płaszczyznach | TAK |
|  | Siedzenia pasażerów i kierowcy z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami pokryte materiałem umożliwiającym łatwe utrzymanie czystości, oraz kompletem pokrowców na siedzenia w kabinie pojazdu | TAK |
|  | Dźwignia zmiany biegów | TAK |
|  | Wskaźniki: poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej, obrotów silnika | TAK |
|  | Szybkościomierz i drogomierz lub tachograf cyfrowy skalibrowany i aktywowany na koszt dostawcy | TAK |
|  | Regulacja położenia świateł | TAK |
|  | Dwa podgrzewane lusterka boczne, sterowane elektrycznie, lusterko wsteczne, lusterko rampowe | TAK |
|  | Szyby boczne sterowane elektrycznie | TAK |
|  | Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów | TAK |
|  | Schowek (kieszeń) w lewych i prawych drzwiach kabiny kierowcy | TAK |
|  | Łatwo zmywalna podłoga, dywaniki gumowe producenta pojazdu pod nogi kierowcy i pasażerów | TAK |
|  | Zamek centralny zdalnie sterowany, umożliwiający zamknięcie kabiny podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych poza pojazdem przez załogę (w czasie pracy silnika) | TAK |
|  | Immobilizer | TAK |
|  | Alarm sterowany pilotem | TAK |
|  | Kolorowy monitor LCD min. 7” umieszczony na podszybiu przekazujący obraz z kamery podglądowej z tyłu pojazdu | ………….” |
|  | Kabina kierowcy klimatyzowana przez klimatyzację fabryczną samochodu | TAK |
|  | Niezależne od pracy silnika pojazdu urządzenie grzejne umożliwiające rozdział powietrza do części biurowej i roboczej zasilane ze zbiornika paliwa pojazdu | TAK |
|  | Radioodbiornik samochodowy stereofoniczny (z zabezpieczeniem przed kradzieżą) zapewniający działanie przy wyłączonym zapłonie | TAK |
|  | Zamontowana radiostacja, działająca również po wyłączeniu stacyjki zapłonowej | TAK |
| Wyposażenie i wymagania dodatkowe: |
|  | Gaśnica z atestem | TAK |
|  | Trójkąt ostrzegawczy | TAK |
|  | Apteczka spełniająca wymogi UE, kamizelka odblaskowa | TAK |
|  | Podstawowy zestaw narzędzi do obsługi pojazdu | TAK |
|  | Podnośnik hydrauliczny dobrany do całkowitej masy pojazdu | TAK |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane w koszu pod podłogą pojazdu lub dostarczone osobno | TAK |
|  | Dodatkowy komplet kół zimowych (opony + felgi) odpowiednie do pojazdu | TAK |
|  | Kliny pod koła | TAK |
|  | Wąż o długości 10 m do pompowania kół ze sprężarki samochodowej | TAK |
|  | Ogrzewanie Webasto albo równoważne (gwarantujące utrzymanie odpowiedniej temperatury) o mocy min. 3800 W zapewniające ogrzewanie do temp. min. 10÷15°C w pomieszczeniu roboczym i biurowym przy temp. otoczenia -5°C. Wykonanie wszystkich niezbędnych podłączeń elektrycznych i sterowania (termostat). Zasilanie paliwem ze zbiornika pojazdu | TAK |
|  | Dodatkowa klimatyzacja o mocy chłodzenia min. 1500 W i mocy ogrzewania min. 750W dla pomieszczenia biurowego działająca przy wyłączonym silniku zasilana z agregatu prądotwórczego. Wyposażenie klimatyzacji w panel sterujący znajdujący się w pomieszczeniu biurowym. Wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych i przewodów rozprowadzających schłodzone powietrze do przedziału wizyjnego | TAK |
|  | Światła obrysowe tylne i przednie błyskowe (LED) montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ruchu Drogowego | TAK |
|  | Pomarańczowe światła ostrzegawcze z przodu na kabinie tzw. błyskowa lampa zespolona typu LED np. lampa „2 LED EP” z dwoma modułami błyskowymi sterowana z kabiny kierowcy (tj. belka świetlna ostrzegawcza koloru żółtego) oraz kogut na dachu z tyłu pojazdu, wraz z niezbędnym okablowaniem - sterowane z kabiny kierowcy | TAK |
|  | Na dachu kabiny zamontowane antena radiowa oraz antena radiostacji | TAK |

      - Uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres wskazany w SIWZ.

      - Informujemy, że wybór naszej oferty nie prowadzi / prowadzi [zaznaczyć właściwe] do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego w następującym zakresie (UWAGA: Wykonawca zobowiązany jest wypełnić poniższe informacje w przypadku powstania obowiązku podatkowego. Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi powinna odpowiadać nazwom wskazanym w Polskiej klasyfikacji wyrobów i usług wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29.10.2008 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. z 2008 r. nr 207, poz. 1293, nr 220, poz. 1435 oraz z 2009 r. nr 33, poz. 256 i nr 222, poz. 1753):

  - Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: ……………………….. o wartości (bez kwoty podatku): ……………… zł netto,

  - Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi: ……………………….. o wartości (bez kwoty podatku): ……………… zł netto,

      - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ oraz istotnymi postanowieniami umownymi i nie wnosimy do nich zastrzeżeń i przyjmujemy warunki w nich zawarte.

      - Oświadczamy, że oferowany przez nas przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego.

      - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

      - Jednocześnie wykonawca wskazuje zgodnie z § 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający (…) następujące oświadczenia lub dokumenty, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego / są dostępne pod poniższymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych:

          - ...........................................................................................................................................

          - ...........................................................................................................................................

      - Osobą upoważnioną do kontaktów z zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji umowy 
w przypadku udzielenia zamówienia będzie:

...............................................................................................................................................

e-mail:………...……........………….………....….tel./fax: .....................................................;

      - Następujące prace zamierzamy zlecić podwykonawcom (nie jest wymagane wskazanie podwykonawców w zakresie czynności i usług towarzyszących wykonaniu przedmiotu zamówienia).

| Lp. | Część zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy | Nazwa podwykonawcy (wypełnić jeżeli jest znany) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

Uwaga!

- W przypadku wykonywania całości zamówienia bez udziału podwykonawców – należy wpisać „nie dotyczy”,

- W przypadku powierzenia podwykonawcom do wykonania części przedmiotu zamówienia, wykonawca zobligowany jest do podania powierzanego zakresu oraz nazwy (firmy) podwykonawcy, któremu dany zakres zostanie powierzony.

      - W przypadku wniesienia przez nas wadium w formie pieniężnej prosimy o jego zwrot na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………………………………………

kwalifikowany podpis elektroniczny

Wykonawcy

załącznik nr 1a do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

A. JEDNOSTKA DO NASĄCZANIA RĘKAWA

Fabrycznie nowy samochód wraz z nową instalacją do nasączania rękawów żywicą epoksydową.

- ZABUDOWA KONTENEROWA

  - Zabudowa typu kontener z obróbką blacharską ścian zewnętrznych i dachu. Obróbka blacharska wykonana z blachy aluminiowej lub z blachy ze stali nierdzewnej, łatwa w czyszczeniu.

  - Ściany i dach wykonane jako płyty trójwarstwowe klejone (blacha-pianka-blacha, warstwę izolacyjną płyt stanowi pianka poliuretanowa sztywna wypełniająca całą przestrzeń profilu ściany) o grubości min. 4,0 cm, bez mostków cieplnych.

  - Wykonawca powinien przewidzieć wzmocnienie ścian, dachu i podłogi celem montażu urządzeń dodatkowych.

  - Ściany zewnętrzne kontenera w kolorze białym.

  - Ściany wewnętrzne do połowy wysokości wyłożone aluminiową lub nierdzewną blachą ryflowaną (elementy aluminiowe lub ze stali kwasoodpornej np. stal 1.4301 wg. PN-EN 10088 lub równoważna tj. spełniająca wymagania będące przedmiotem oceny tej zgodności lub produkty spełniające normy, równoważne opisanym). Powyżej blachy, ściany wewnętrzne kontenera trwałe, odporne na wilgoć 
i zabrudzenia, w kolorze białym.

  - Trwała, odporna na wilgoć oraz antypoślizgowa podłoga. Grubość podłogi min. 4,0 cm z wypełnieniem pianką poliuretanową, bez mostków cieplnych. Podłoga wyłożona aluminiową lub nierdzewną blachą ryflowaną (elementy aluminiowe lub ze stali kwasoodpornej np. stal 1.4301 wg. PN-EN 10088 lub równoważna tj. spełniająca wymagania będące przedmiotem oceny tej zgodności lub produkty spełniające normy, równoważne opisanym).

  - Wyłożenie dachu, ścian, podłogi wewnątrz i na zewnątrz kontenera wyłącznie z jednego materiału (blachy aluminiowej lub stali nierdzewnej).

  - Cała konstrukcja zabudowy ma zagwarantować odpowiednią wytrzymałość, sztywność oraz jak najlepsze właściwości izolacyjne. Konstrukcja ma zapewnić nośność zabudowy pod kątem montażu stołu do rolek, zbiorników na żywicę i utwardzacza oraz pomp dozujących komponenty.

  - Zewnętrzne wymiary zabudowy kontenerowej: długość L ≥ 6 m, szerokość min. 2,50 m, wysokość H ≥ 2,2 m. Minimalna wewnętrzna wysokość kontenera Hw= 2,0 m.

  - Tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz do kąta 270º na wysokość od podłogi do sufitu na całą szerokość zabudowy (zapewniające pełen prześwit otworu kontenera), wyposażone w zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem. Drzwi do połowy wysokości wyłożone blachą ryflowaną aluminiową lub nierdzewną (zgodnie z pkt. 1.7.). Pod drzwiami tylnymi po prawej i lewej stronie zamontowana drabinka wejściowa (ocynkowana) wysuwana odpowiednio zabezpieczona w pozycji zamkniętej.

  - Rama drzwi tylnych oraz okucia (klamki, zawiasy) wykonane ze stali nierdzewnej. Na ramie drzwi tylnych zamocowany uchwyt (po prawej i lewej stronie) ze stali nierdzewnej ułatwiający wejście po drabince.

  - Drzwi tylne z wpuszczanym zamkiem na klucz.

  - Rama pośrednia jako podłużnice montowane do podłogi, wykonana z profili stalowych ocynkowanych. Zastosowanie przekładki zabezpieczającej ramę przed korozją.

  - Oświetlenie wewnętrzne ścienne i sufitowe. Ilość punktów i natężenie oświetlenia 
ma zapewnić optymalną i pełną widoczność podczas pracy w warunkach nocnych. Wyłącznik oświetlenia ma znajdować się w kabinie kierowcy i we wnętrzu zabudowy.

  - Listwy zewnętrzne nadwozia aluminiowe anodowane, malowane proszkowo na kolor nadwozia. Do zabudowy montowane boczne listwy antynajazdowe.

  - Ściana za kabiną kierowcy zaopatrzona w okno z rolką z materiału odpornego na korozję, 
na całej dolnej krawędzi otworu. Okno o wymiarach zapewniających swobodne przełożenie rękawa o największej średnicy DN600. Okno zamykane od wnętrza kontenera.

  - Okablowanie, gniazda połączeniowe i wyłączniki elektryczne na napięcie 230V (agregat prądotwórczy) lub jeżeli to wymagane do prawidłowego funkcjonowania zasilanie na 400V/230V, zapewniające pracę wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji zgodne z europejskimi standardami bezpieczeństwa.

- PRZEDZIAŁ NASĄCZALNI

  - Wykonanie instalacji elektrycznej umożliwiającej pracę wszystkich urządzeń i elementów w czasie zasilania napięciem 230V lub jeżeli to wymagane do prawidłowego funkcjonowania zasilanie na 400V/230V z agregatu prądotwórczego zewnętrznego.

  - Zabudowa wnętrza ergonomiczna zapewniająca bezpieczną pracę.

  - Termometr cyfrowy do pomiaru temperatury zewnętrznej z czujnikiem umieszczonym na stałe na zewnątrz pojazdu (zabezpieczony przed uszkodzeniem). Wyświetlacz cyfrowy temperatury umieszczony na skrzynce sterującej w zabudowie kontenera (patrz. 2.4.12.) i w kabinie kierowcy.

  - Wykaz niezbędnych elementów i urządzeń zamontowanych w zabudowie:

    - Stół walców kalibrujących z 2 walcami o średnicy i szerokości odpowiadającej średnicy rękawa od DN200 do DN600, składający się z konstrukcji ze stali nierdzewnej lub aluminium z walcami pokrytymi trwałą gumą. Górny walec regulowany góra-dół w zakresie max 200 mm za pomocą przekładni ręcznej (śruby) lub przekładni automatycznej i ręcznej. Kontrola wysokości szczeliny za pomocą podziałki z dokładnością do min. 0,1 mm. Każdy z walców z płynną regulacją prędkości.

    - Rampa z odpowiednią ilością rolek do największej średnicy.

    - Mieszacz statyczny do mieszania komponentów wraz z kompletnym wyposażeniem.

    - Zespół dwóch pomp tłokowych dozująco-tłoczących dwustronnego działania (odpowiednio dobranych do parametrów tłoczonych komponentów) o wydatku zmieszanej żywicy min. 23 kg/min. i stałym ustawieniu mieszania stosunku żywicy do utwardzacza dobranym z zakresu 100:20÷30. Nastawy układów dozowania oraz mieszania winne mieć regulację uwzględniającą ewentualne zmiany parametrów komponentów stosowanych w metodzie renowacji tzw. „długim rękawem”. Układ pompowy z możliwością elektronicznego zliczania ilości przepompowanych żywic i utwardzacza (za pomocą pomiaru cykli). Proces mieszania żywic ma się odbywać w mieszaczu statycznym poprzez wtłoczenie do niego żywicy pod ciśnieniem co najmniej 5 bar a utwardzacza pod ciśnieniem co najmniej 7 bar. Nie dopuszcza się stosowania przepływomierza do sterowania ilości pompowanej żywicy bądź utwardzacza.

    - Zapewnienie rozpoczęcia procesu mieszania się dwóch komponentów przy zadanym stosunku dopiero w mieszaczu celem eliminacji wiązania żywicy w przewodach doprowadzających komponenty ze zbiorników.

    - Zbiornik żywicy o pojemności nie mniej niż 1400 litrów ze stali nierdzewnej (np. stal 1.4301 wg. PN-EN 10088 lub równoważna tj. spełniająca wymagania będące przedmiotem oceny tej zgodności lub produkty spełniające normy, równoważne opisanym), o grubości nie mniej niż 4 mm, z otworem kontrolnym (czyszczenie zbiornika) i otworem wlewowym (tankowanie) umieszczonym w miejscu umożliwiającym do-tankowanie żywicy podczas instalacji rękawa. Zbiornik wyposażony w automatyczny odpowietrznik. Zbiornik skonstruowany tak aby można było dokładnie go oczyścić (zastosowanie innej żywicy). Pompy muszą mieć możliwość pracy w obiegu krążenia. Zbiornik wyposażony w termometr mierzący temperaturę żywicy w zbiorniku (termometr zabezpieczony przed uszkodzeniem).

    - Zbiornik utwardzacza o pojemności nie mniejszej niż 500 litrów ze stali nierdzewnej (np. stal 1.4301 wg. PN-EN 10088 lub równoważna tj. spełniająca wymagania będące przedmiotem oceny tej zgodności lub produkty spełniające normy, równoważne opisanym), o grubości nie mniej niż 4 mm, z otworem kontrolnym (czyszczenie zbiornika) i otworem wlewowym (tankowanie) umieszczonym w miejscu umożliwiającym do-tankowanie utwardzacza podczas instalacji rękawa. Zbiornik wyposażony w automatyczny odpowietrznik. Zbiornik skonstruowany tak aby można było dokładnie go oczyścić (zastosowanie innego utwardzacza). Pompy muszą mieć możliwość pracy w obiegu krążenia. Zbiornik wyposażony w termometr mierzący temperaturę utwardzacza w zbiorniku (termometr zabezpieczony przed uszkodzeniem).

    - Pompy przystosowane do przetankowania żywic i utwardzaczy o zakresie parametrów ogólnodostępnych w sprzedaży żywic i utwardzacza stosowanych w metodzie renowacji tzw. „długim rękawem”. Minimalna wydajność pompy żywicy min. Q1=1,2 m3/h i utwardzacza Q2=0,6 m3/h. Tankowanie zbiorników żywicą i utwardzaczem powinno być możliwe zarówno z wewnątrz jak i/lub z zewnątrz samochodu (z zewnątrz przez odpowiednie króćce zabezpieczone przed czynnikami atmosferycznymi). Króćce wykonane pod taki kątem, aby po tankowaniu można spuścić resztę żywicy lub utwardzacza z zaworów tankujących. Pompy wraz z wężami do przetankowywania o długości min. 15,0 m.

    - Przenośnik rolkowy (stół rolkowy) zabudowany na długości kontenera. Dopuszcza się skrócenie stołu o wymiar zbiornika na żywicę i utwardzacz (zbiorniki pod stołem rolkowym lub stołem roboczym, patrz pkt. 2.4.10). Stół z konstrukcji nośnej ze stali ocynkowanej, wsparty o podłogę kontenera.

    - Płaski stół roboczy do ułożenia rękawa na szerokość zabudowy kontenera o dł. 2,0÷2,5m umieszczony na końcu zabudowy kontenera, przy kabinie kierowcy – jako przedłużenie stołu rolek. Dopuszcza się rozwiązanie zamontowania pod blatem stołu (lub pod stołem rolkowym) zbiorników na komponenty z zachowaniem łatwego dostępu do otworów kontrolnych i wlewowych.

    - Dwie elektryczne pompy podciśnieniowe do wypompowania powietrza z rękawa o wydajności zapewniającej uzyskanie próżni w rękawie o średnicy DN600 i długości ok. 80 m, lecz nie mniej niż 
10 m3/h (każda z pomp). Pompy wyposażone w co najmniej dwie przyssawki. Jedna z pomp jest przenośna z możliwością pracy z drugą pompą zamontowaną na stałe w nasączalni.

    - Skrzynka sterująca zawierająca: wł./wył. walców kalibrujących (w przypadku automatycznej regulacji, patrz pkt. 2.4.1.), wł./wył pompy podciśnieniowej zamontowanej na stałe na kontenerze, wł./wył. klimatyzacji i ogrzewania Webasto albo równoważne tj. gwarantujące utrzymanie odpowiedniej temperatury, wł./wył. pomp do żywicy i utwardzacza i ich awaryjne wyłączenie oraz wyłącznik główny i wyłącznik awaryjny zasilania.

    - Panel sterujący do zliczania ilości przepompowanych żywic i utwardzacza (patrz pkt. 2.4.4.).

    - Montaż ogrzewania dla zbiorników żywicy i utwardzacza. Ogrzewanie zapewnia komponentom odpowiednią temperaturę przechowywania (optymalnie 18÷22ºC) w razie występowania niższych temperatur. Jako źródło ciepła należy wykorzystać Webasto albo równoważne gwarantujące utrzymanie odpowiedniej temperatury komponentów.

- SAMOCHÓD CIĘŻAROWY TYPU KONTENER ROK PRODUKCJI NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2018 r.

  - Parametry i wymagania.

    - Zewnętrzne wymiary pojazdu: długość w zakresie. 8,5÷9,5 m, szerokość ≤ 2,55m, wysokość maks. 3,85 m.

    - Układ chłodzenia musi zapewniać stabilną pracę w temperaturze powietrza co najmniej 40°C również podczas pracy w czasie postoju pojazdu.

    - Zbiornik paliwa min. 180 litrów.

    - Paliwo: ON

    - Podgrzewany filtr paliwa.

    - Dodatkowy filtr paliwa z separatorem wody.

    - DMC min. 11 ton.

    - Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie.

    - Osłony tylnych lamp zabezpieczające przed ich uszkodzeniem za pomocą kraty ochronnej.

    - Przednie światła przeciwmgielne.

    - Regulacja położenia świateł.

    - Światła do jazdy dziennej LED.

    - Oświetlenie zgodne z prawem o ruchu drogowym.

    - Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane pod podłogą pojazdu z windą.

    - Zawieszenie mechaniczne wzmacniane dla tylnego mostu min. 8,5 t.

    - Minimalny prześwit nie może być mniejszy niż prześwit pod mostem napędowym pojazdu.

    - Podwozie 2 osiowe (1 oś z przodu, 1 oś z tyłu) zapewniające po całkowitej zabudowie nacisk na poszczególne osie zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.

    - Obciążenie techniczne min.: osi przedniej = 4,5 t i osi tylnej = 8,5 t.

    - Podwozie wyposażone w zaczepy umożliwiające holowanie pojazdu w razie awarii uwzględniając dopuszczalną masę całkowitą pojazdu.

    - Pojazd wyposażony w zaczep do przyczepy o DMC min. 9 ton z instalacją elektryczną

    - Felgi i ogumienie dobrane do nośności osi, opony tylnej osi (bliźniacze) o rozmiarze min. 265/70.

    - Zderzaki stalowe.

    - Mechaniczny wyłącznik główny prądu.

    - Korek paliwa zamykany na kluczyk.

    - Układ hamulcowy hydrauliczny o dwóch niezależnych obwodach z ABS.

    - Fartuchy przeciw błotne.

    - Hamulec silnikowy.

    - System bezpieczeństwa jazdy typu ASR, ESP.

    - Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego.

    - Kabina pojazdu w kolorze białym.

    - Powłoka lakiernicza wielowarstwowa, wszystkie części zabudowy powinny być lakierowane przed montażem końcowym.

    - Wymagana homologacja na pojazd specjalny łącznie z zabudową lub zaświadczenie o jednostkowym dopuszczeniu do ruchu.

  - Silnik i układ przeniesienia napędu.

    - Silnik wysokoprężny turbodoładowany z intercooler’em o mocy minimum 220kM oraz płomieniowym układem rozruchowym.

    - Układ zasilania: wtrysk bezpośredni common-rail.

    - Pojemność silnika: od 4000 cm3 do 5000 cm3.

    - Silnik spełniający normy emisji spalin min. EURO 6

    - Skrzynia biegów manualna; ilość biegów minimum 6 + 1.

    - Skrzynia biegów dopasowana do mocy silnika całkowicie zsynchronizowana.

    - Sprzęgło ze wspomaganiem hydraulicznym.

    - Napęd na tylną oś z blokadą mechanizmu różnicowego.

  - Kabina kierowcy.

    - Kabina kierowcy przystosowana do przewozu dwóch osób plus kierowca.

    - Kabina do jazdy dziennej, tzw. krótka.

    - Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego.

    - Regulowane pochylenie kierownicy.

    - Kabina bez tylnych okien, z zamontowanym oknem dachowym. Siedzenie kierowcy 
na zawieszeniu pneumatycznym regulowane w trzech płaszczyznach.

    - Siedzenia pasażerów i kierowcy z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami pokryte materiałem umożliwiającym łatwe utrzymanie czystości, oraz kompletem pokrowców 
na siedzenia w kabinie pojazdu.

    - Dźwignia zmiany biegów w formie joysticka.

    - Wskaźniki: poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej, obrotów silnika.

    - Szybkościomierz i drogomierz lub tachograf cyfrowy skalibrowany i aktywowany na koszt wykonawcy.

    - Ogrzewane lusterka boczne, sterowane elektrycznie.

    - Lusterko rampowe.

    - Lusterko przednie.

    - Szyby boczne sterowane elektrycznie.

    - Osłona (zewnętrzna) przeciwsłoneczna dla kierowcy i pasażerów.

    - Schowek w lewych i prawych drzwiach.

    - Dywaniki gumowe producenta pojazdu. pod nogi kierowcy i pasażerów.

    - Zamek centralny zdalnie sterowany, umożliwiający zamknięcie kabiny podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych poza pojazdem przez załogę (w czasie pracy silnika). Na wyposażeniu 3 komplety kluczyków.

    - Immobilizer.

    - Kolorowy monitor LCD min. 7” umieszczony na podszybiu przekazujący obraz z kamery podglądowej z tyłu pojazdu (patrz pkt. 3.4.12).

    - Oddzielna klimatyzacja części roboczej działająca przy wyłączonym silniku zasilana z agregatu prądotwórczego.

    - Kabina kierowcy klimatyzowana przez manualną lub automatyczną klimatyzację fabryczną samochodu.

    - Radioodbiornik samochodowy stereofoniczny (z zabezpieczeniem przed kradzieżą) zapewniający działanie przy wyłączonym zapłonie.

    - Zamontowana radiostacja, działająca również po wyłączeniu stacyjki zapłonowej.

  - Wyposażenie i wymagania dodatkowe.

    - Gaśnica z atestem.

    - Trójkąt ostrzegawczy.

    - Apteczka spełniająca wymogi UE, kamizelka odblaskowa.

    - Podstawowy zestaw narzędzi do obsługi pojazdu.

    - Podnośnik hydrauliczny dobrany do całkowitej masy pojazdu.

    - Kliny pod koła.

    - Wąż dł. 15 m do pompowania kół ze sprężarki samochodowej.

    - Ogrzewanie Webasto albo równoważne gwarantujące utrzymanie odpowiedniej temperatury o mocy min. 3800 W zapewniające utrzymanie w zabudowie kontenera temperatury 10÷15°C przy temperaturze zewnętrznej -5°C. Wykonanie wszystkich niezbędnych podłączeń elektrycznych 
i sterowania (termostat). Przy doborze urządzenia należy uwzględnić moc grzewczą potrzebną do ogrzania zbiorników na komponenty (patrz pkt. 2.4.14). Zasilanie paliwem ze zbiornika pojazdu. Możliwość pracy podczas jazdy oraz postoju pojazdu.

    - Pomarańczowe światła ostrzegawcze z przodu na kabinie tzw. błyskowa lampa zespolona typu LED np. lampa z dwoma modułami błyskowymi sterowana z kabiny kierowcy oraz kogut z tyłu na dachu zabudowy, wraz z niezbędnym okablowaniem sterowania z kabiny kierowcy.

    - Dodatkowa klimatyzacja o mocy chłodzenia min. 2500 W i mocy ogrzewania nie mniej niż 1500 W. Montaż czujki pomiaru temperatury powietrza wewnątrz zabudowy kontenera. Wyposażenie klimatyzacji w panel sterujący znajdujący się w kontenerze. Wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych. Klimatyzacja zasilana z agregatu prądotwórczego.

    - Wykonanie otworów nawiewnych (grawitacyjnych) dla potrzeb wentylowania przedziału roboczego z możliwością ich częściowego lub całkowitego zamykania (przesłaniania), np. w okresie zimowym.

    - Wykonanie wentylatora dachowego wyciągowego z napędem elektrycznym (zasilany z agregatu prądotwórczego). Wentylator z możliwością pracy podczas opadów atmosferycznych tzn. przysłonięty daszkiem zabezpieczającym przed przedostawaniem się wody do przedziału roboczego. Możliwość częściowego lub całkowitego zamykania (przesłaniania) otworu wentylatora np. w okresie zimowym. Wydajność wentylatora zapewniająca nie przekraczanie NDS substancji zawartych w żywicach używanych do renowacji sieci kanalizacyjnej długim rękawem, jednakże wydajność nie mniejsza niż taka, która zapewni 6 krotną wymianę powietrza kubatury przedziału roboczego w ciągu godziny. Wentylator ma zapewnić skuteczną wentylację.

    - Kamera połączona z monitorem w kabinie zapewniająca podgląd jazdy do tyłu przy zamkniętych lub otwartych drzwiach tylnych zabudowy. Wykonanie wszystkich niezbędnych podłączeń.

    - Gniazdo zewnętrzne 400V/230V do zasilania wszystkich urządzeń znajdujących się 
na kontenerze ze źródła zewnętrznego.

    - Światła obrysowe tylne i przednie błyskowe (LED) oraz boczne światła gabarytowe montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ruchu Drogowego.

    - Pomarańczowe światła ostrzegawcze z przodu na kabinie tzw. błyskowa lampa zespolona typu LED np. lampa z dwoma modułami błyskowymi sterowana z kabiny kierowcy (tj. belka świetlna ostrzegawcza koloru żółtego) oraz kogut na dachu z tyłu pojazdu, wraz z niezbędnym okablowaniem - sterowane z kabiny kierowcy.

    - Na dachu kabiny zamontowana antena radiowa oraz antena radiostacji.

    - Samochód ma być wyposażony w sterownik lokalizacji GPS z podłączoną i skalibrowaną sondą paliwa. Miejsce i sposób montażu Wykonawca uzgodni z producentem sterownika i sondy. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z tym montażem.

4.	WYPOSAŻENIE W DODATKOWY SPRZĘT I NARZĘDZIA

4.1	Między kabiną a zabudową zainstalowany będzie podest ze sklejki wodoodpornej. Długość podestu minimum 80 cm przy zachowaniu szerokości minimum 2,3 m.

4.2	Rusztowanie składane stalowe zabezpieczone antykorozyjnie, montowane do ustawienia słupa wody od DN200 do DN600. Rusztowanie wyposażone w jeden element zakończony ruchomą rolką do montażu rękawa. Wysokość rusztowania nie mniejsza niż 4,0 m.

4.3	Gardła inwersyjne umożliwiające wprowadzanie rękawa w zakresie średnic od DN200 
do DN600. Na zewnętrznej stronie gardła po całym obwodzie, rant (np. przyspawany pręt Ø8) zabezpieczający przed przesunięciem się pasa utrzymującego rękaw.

4.4	Przedłużacze bębnowe 230V z końcówkami typu Schuko, o łącznej długości min. l=150 mb (3 szt. x 50,0 mb).

4.5	Przedłużacze kablowe 400V, o łącznej długości min. l = 80 mb (2 szt. x 40,0 mb) do zasilania jednostki lub innego sprzętu.

  - Korki gumowe kanalizacyjne w ilości:

            - po 4 sztuki w zakresie średnic od DN150 do DN300,

            - po 2 sztuki w zakresie średnic od DN200 do DN400

            - po 2 sztuki w zakresie średnic od DN350 do DN600,

            - 1 sztuka korka w zakresie średnic od DN500 do DN800.

4.7	Komplet narzędzi do prac pomocniczych przy systemie instalacji i zarabianiu rękawa (szlifierki zasilane sprężonym powietrzem Ø125 = 1 szt. i Ø230 = 1 szt., łącznie z tarczami nakrapianymi diamentem do wycinania utwardzonego rękawa), narzędzia do mocowania węża i pasy do mocowania rękawa: przyrząd do naciągania taśm - 1 szt. (do stosowania przy taśmach standardowych), obcinarka do taśm, zapinki do taśm, wiertarko-wkrętarka akumulatorowa z kompletem wierteł) i inne narzędzia nie wymienione, a konieczne (według wiedzy producenta sprzętu) przy instalacji rękawa oraz oznakowanie ostrzegawcze (pachołki drogowe – 20 szt., zapory drogowe proste – 2 kpl., zapory drogowe „sierżant” – 2 kpl., ogranicznik skrajni słupek typ U-21 wraz z podstawami – 10 szt.).

4.8	Sprężarka powietrza  przewoźna na podwoziu jednoosiowym o wydajności min 2 m3/min., poj. zbiornika 30 litrów, ciśnienie 7 bar, paliwo ON.

B.  JEDNOSTKA DO WYGRZEWANIA RĘKAWA I ZASILANIA SYSTEMU

Fabrycznie nowa przyczepa z kotłownią i agregatem prądotwórczym do zasilania systemu

- ZABUDOWA PRZYCZEPY

  - Zabudowa typu plandeka.

  - Wykonawca powinien przewidzieć wzmocnienie ścian, dachu i podłogi celem montażu urządzeń oraz przewozu elementów wyposażenia.

  - Trwała, odporna na wilgoć podłoga pokryta blachą ryflowaną.

  - Zewnętrzne wymiary zabudowy przyczepy: długość ≤ 6,5 m, szerokość ≤ 2,50÷2,55m, wysokość H ≥ 2,20 m. Minimalna wewnętrzna wysokość w przyczepie Hw= 2,00 m.

  - Oświetlenie wewnętrzne nie narażone na uszkodzenia w czasie transportu. Ilość punktów i natężenie oświetlenia ma zapewnić optymalną i pełną widoczność podczas pracy w warunkach nocnych.

  - Skrzynka sterująca zawierająca: wł./wył. kotła, wł./wył. pompy tłokowo-ssącej, oświetlenia oraz wyłącznik główny i awaryjny zasilania.

  - Okablowanie, gniazda połączeniowe i włączniki elektryczne na napięcie 400V/230V (agregat prądotwórczy) zapewniające pracę wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji oraz jednostki do nasączania rękawa zgodne z europejskimi standardami bezpieczeństwa.

- PRZEDZIAŁ ZE SPRZĘTEM

  - Kompletna kotłownia.

    - Kocioł niskotemperaturowy żeliwny z palnikiem nadmuchowym pracującym min. dwustopniowo.

    - Paliwo: olej opałowy.

    - Moc nominalna kotła w zakresie od 515 kW do 740 kW.

    - Zbiornik na olej opałowy o pojemności nie mniej niż 500 litrów.

    - Zbiornik wyposażony w instalacje paliwową (przewód zasilający kocioł oraz przewód powrotny paliwa, odpowietrzenie) z możliwością do-tankowania paliwa podczas pracy kotła wraz z niezbędną armaturą 
i oprzyrządowaniem potrzebną do współpracy z kotłem.

    - Komin (dwu-płaszczowy) z przejściem przez plandekowy dach przyczepy.

    - Zabezpieczenie kotła przed pracą bez wody.

    - Kompletna armatura z zaworami bezpieczeństwa, manometrami, termometrami oraz kompletnym orurowaniem kotłowni o średnicy odpowiedniej do mocy kotła i przepływu wody przez kocioł lecz nie mniej niż 2’’.

    - Kocioł wyposażony w sterownik regulacyjny z ogranicznikiem temperatury STB. Zapewnienie ciągłej pracy kotła przy zachowaniu wysokiej sprawności.

    - Montaż pompy obiegowej o wydajności min. 64 m3/h.

    - Pompa przeznaczona do pracy przy temperaturze wody gorącej (powyżej 85°C).

    - Ciśnienie min. 4,0 bar.

    - Węże do pomp wodnych i zatapialnych oraz pompy spalinowej:

- węże (tłoczne) do gorącej wody, strażackie o średnicy DN50, o łącznej długości 
l = min. 150 mb (min. 2 x 25,0 mb, min. 2 x 50,0 mb) wraz ze złączkami strażackimi,

- węże zbrojone (cyrkulacyjne, ssące) o średnicy DN50 oraz DN75, każdy o długości 
l = 10,0 mb,

- węże strażackie doprowadzające wodę z hydrantu, o średnicy DN50 o łącznej długości l = min.100 mb ( 5 x 20,0 mb) wraz ze złączkami,

- węże strażackie /500 mb/ pomp zatapialnych i pompy spalinowej o średnicy DN50 oraz DN75, każda średnica o łącznej długości l = 250 mb (10 x 20,0 mb, 1 x 50,0 mb) wraz ze złączkami strażackimi i redukcjami z DN75/DN50 - szt.4.

    - Wyprowadzenie na przewodzie tłocznym króćca o średnicy DN75 z zaworem odcinającym oraz króćca o średnicy DN75 na przewodzie ssącym z zaworem odcinającym.

    - Wyprowadzenie króćca na przewodzie tłocznym pompy do podłączenia zasilania wody wodociągowej 
z hydrantu o DN50 z zaworem odcinającym.

    - Odpowietrzenie układu ssącego i tłocznego pompy zakończone zaworami kulowymi.

    - Linka typu taterniczego minimum Ø12 mm do mocowania rękawa o dł. min. 200 mb.

    - 2 szt. pomp zatapialnych o wydajności minimum Q = 10 m3/h. Wymiary pompy umożliwiające włożenie pompy przez komin studni o średnicy 600 mm.

    - Pompa spalinowa o wydajności minimum Q = 90 m3/h.

  - Agregat prądotwórczy.

    - Zabudowany na stałe agregat prądotwórczy (wyciszony) jako główne źródło energii 
o mocy rozruchu oraz możliwości zasilania wszystkich urządzeń jednocześnie, lecz nie mniej niż 16 kW.

    - Agregat z drzwiczkami (układ dystrybucyjny energii, gniazda wraz z osprzętem).

    - Układ dystrybucyjny 400V/230V wyposażony w: gniazda trójfazowe 32A i 16A
5-bolcowe oraz 16A jednofazowe w skrzynce dystrybucyjnej energii na agregacie.

    - Wykonanie instalacji elektrycznej umożliwiającej pracę wszystkich urządzeń w czasie zasilania napięciem 400V/230 V z agregatu prądotwórczego.

    - Obudowa agregatu dźwiękochłonna. Poziom hałasu z 7 m: max. 68dB (A).

    - Wyposażenie agregatu w: przycisk zatrzymania awaryjnego, wskaźnik paliwa, woltomierz, amperomierz, częstościomierz i licznik motogodzin dla prawidłowej obsługi serwisowej.

    - Automatyczne wyłączanie silnika zapewniające ochronę przy wysokiej temperaturze.

    - System regulacji napięcia; elektroniczny z mikroprocesorem.

    - Odpowiednie zabezpieczenia działające przy: wysokiej temperaturze, nadobrotach, zbyt wysokim i niskim napięciu, przeciążeniu i przegrzaniu generatora.

    - Rozruch elektryczny.

    - Paliwo: ON.

    - Zabezpieczenie olejowe silnika.

    - Urządzenie musi być przystosowane do odpowiedniego uziemienia (wyposażone w przewód uziemiający).

    - Instalacja przejścia wydechu z agregatu przez plandekowy dach przyczepy.

- PRZYCZEPA - ROK PRODUKCJI NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2018 r.

  - Zewnętrzne wymiary przyczepy wraz z dyszlem: długość w zakresie. 8,5 ÷ 9,5 m, szerokość ≤ 2,55 m, wysokość maks. 3,85 m.

  - Obrotnica.

  - Zawieszenie pneumatyczne z możliwością opuszczania i podnoszenia, automatyczne dźwignie hamulcowe.

  - Hamulce bębnowe ze sterowaniem pneumatycznym z automatyczną regulacją siły hamowania.

  - ABS.

  - Ręczny hamulec parkingowy.

  - Pneumatyczny stabilizator dyszla.

  - Rama wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości, podłoga ze sklejki wodoodpornej minimum 20 mm pokryta w całości blachą ryflowaną.

  - Burty aluminiowe o wysokości minimum 40 cm.

  - Plandeka w kolorze niebieskim z zaczepami do mocowania zwiniętego płata bocznego i tylnego pod dachem, materiał plandeki o gramaturze minimum 650 g/m2 o podwyższonej wytrzymałości na rozerwanie/uszkodzenie.

  - Szczelna skrzynka narzędziowa po obu stronach przyczepy.

  - Koło zapasowe.

  - Ogumienie przyczepy dopasowane do nośności.

  - Kliny pod koła.

  - Instalacja elektryczna zgodna z przepisami dopuszczenia do ruchu drogowego.

  - Wymagana homologacja na pojazd specjalny łącznie z zabudową lub zaświadczenie o jednostkowym dopuszczeniu do ruchu.

C.  JEDNOSTKA DO PRAC FREZOWYCH

Fabrycznie nowy samochód z frezami hydraulicznymi.

Zamawiający oczekuje, iż pojazd będzie wyposażony w dwa roboty frezujące z napędem hydraulicznym.

- ZABUDOWA TYPU FURGON – dla robotów frezujących o napędzie hydraulicznym

  - Ściany zewnętrzne furgonu w kolorze białym.

  - Ściany wewnętrzne zabudowy typu furgon, ze sklejki dwustronnie laminowanej szarej o gr. 4 mm z lekką izolacją szkieletu i wygłuszeniem. Ściany trwałe, odporne na wilgoć.

  - Trwała, wodoodporna i odporna na ścieranie podłoga ze sklejki wyłożona aluminiową lub nierdzewną blachą ryflowaną (elementy aluminiowe lub ze stali kwasoodpornej np. stal 1.4301 wg. PN-EN 10088 lub równoważna tj. spełniająca wymagania będące przedmiotem oceny tej zgodności lub produkty spełniające normy, równoważne opisanym ). Grubość podłogi min. 1,8 cm.

  - Minimalna wewnętrzna wysokość furgonu min. Hw= 1,85 m.

  - Wykonawca powinien przewidzieć wzmocnienie ścian i podłogi uwzględniające montaż urządzeń obsługujących roboty frezujące.

  - Wyłożenie podłogi wewnątrz furgonu wyłącznie z jednego materiału (blachy aluminiowej lub stali nierdzewnej) w celu ochrony antykorozyjnej. Nie dopuszcza się łączenia tych dwóch materiałów.

  - Tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz do kąta 270º na wysokość od podłogi do sufitu na całą szerokość zabudowy. Drzwi wyposażone w zabezpieczenie przed samoczynnym zamykaniem.

  - Przesuwane drzwi boczne do części biurowej o szerokości min. 1,3 m z prawej strony pojazdu (od strony pasażera) przesuwane w stronę drzwi tylnych dwuskrzydłowych.

  - Oświetlenie wewnętrzne ścienne i sufitowe. Ilość punktów i natężenie oświetlenia ma zapewnić optymalną i pełną widoczność na poziomie pulpitu (część biurowa) oraz podczas pracy w warunkach nocnych (część biurowa i robocza). Włącznik oświetlenia ma znajdować się w kabinie kierowcy i w wewnętrznej zabudowie.

  - Możliwość zamontowania składanej markizy przeciwdeszczowej w tylnej części pojazdu (nad drzwiami dwuskrzydłowymi) chroniącej przed opadami deszczu. Łatwy montaż i demontaż markizy.

  - Markiza w dostawie.

- PRZEDZIAŁ WIZYJNY – CZĘŚĆ BIUROWA

  - Pomieszczenie biurowe o wymiarach dł. min. od 1,5÷2,0 m x szerokość całej zabudowy furgonu.

  - Min. wysokość wewnętrzna części biurowej min. Hw= 1,85 m.

  - Wykonanie wnętrza z materiałów odpornych na wilgoć oraz łatwych w czyszczeniu.

  - Wykonanie instalacji elektrycznej umożliwiającej pracę wszystkich urządzeń w czasie zasilania napięciem 230V z agregatu prądotwórczego lub 400V/230V o ile jest to wymagane do prawidłowego funkcjonowania.

  - Wykonanie instalacji łączącej urządzenia umiejscowione wewnątrz części biurowej z urządzeniami do frezowania umiejscowionymi z tyłu samochodu.

  - Wykonanie w części biurowej odpowiedniej ilości gniazd do obsługi zabudowy oraz dodatkowo 
2 wolnych gniazd 230V po obu stronach (lewej i prawej) pomieszczenia biurowego.

  - Interkom do komunikacji pomiędzy częścią biurową a części roboczą.

  - Wykonanie ergonomicznej zabudowy wnętrza z materiału odpornego na wodę, wilgoć i zabrudzenia.

  - Wykonanie ścianki oddzielającej część biurową od roboczej z oknem umożliwiającym obustronny kontakt wzrokowy operatora przedziału biurowego z pracownikiem obsługującym dźwig z tyłu pojazdu.

  - Termometr cyfrowy do pomiaru temperatury zewnętrznej z czujnikiem umieszczonym na stałe na zewnątrz pojazdu. Czujnik zabezpieczony przed uszkodzeniem.

  - Skrzynka sterująca lub panel sterujący: wł./wył. ogrzewania, dodatkowej klimatyzacji i oświetlenia 
w pomieszczeniu biurowym i roboczym oraz bezpiecznikiem głównym zasilania.

  - Zamontowanie w zabudowie następujących urządzeń:

    - Zabudowa typu "studio". Moduły typu Rack.

    - Pulpit sterowniczy umieszczony w blacie stołu operatorskiego, wyposażony w niezbędne oprogramowanie, zapewniający podłączenie i sterowanie wszystkimi urządzeniami z jednego miejsca:

- roboty frezujące (jazda - praca - powrót)

- oświetlenie głowicy kamery,

- sterowanie hamulcem bębna kablowego,

    - Monitor typu LCD o wielkości matrycy matowej nie mniejszej niż 19” i rozdzielczości natywnej 1920 x 1080, zapewniający wyświetlanie min. 16,7 mln. kolorów służący do oglądania obrazu robota frezującego, umieszczony z prawej strony nad pulpitem sterowniczym.

    - Nagrywarka z twardym dyskiem i możliwością nagrywania obrazu w czasie rzeczywistym prac freza. Urządzenie winno umożliwiać przegranie materiałów na zewnętrzne nośniki pamięci (dysk HDD, pendrive i inne) przez złącze USB w celu późniejszego przeglądania materiałów na komputerze PC.

    - Joystick oraz przyciski do obsługi pracy robota frezującego.

    - Min. 3 szafki na części zamienne, dokumenty, mapy itp. o wymiarach wewnętrznych min. 40 x 40 x 15 cm (głęb. x szer. x wys.).

    - Jedna szafka lub półka na rękawice robocze, ręczniki papierowe itp.

    - Zabudowana ławka lub siedzisko od strony kabiny.

    - Zaadaptowanie wnętrza tak, aby możliwa była praca min. 1 osoby na krześle biurowym przy pulpicie sterowniczym.

    - Możliwość zasilania przez zewnętrzne gniazdo 400V / 230V zamontowane z tyłu pojazdu.

    - Jedno krzesło biurowe na tzw. płozach.

- PRZEDZIAŁ ZE SPRZĘTEM – CZĘŚĆ ROBOCZA

  - Wymagania ogólne.

    - Konstrukcja do zamontowania urządzeń i szuflad do przewożenia kamer i narzędzi z bardzo trwałych 
i odpornych na korozję materiałów (np. elementy aluminiowe).

    - Okablowanie, gniazda połączeniowe i włączniki elektryczne na napięcie 400V/230V, oraz 12V zapewniające pracę wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji zgodne z europejskimi standardami bezpieczeństwa.

    - Okablowanie elektroniczne zapewniające współpracę wszystkich urządzeń z pulpitem sterowniczym w przedziale wizyjnym oraz współpracę z niezbędnym oprogramowaniem.

    - Oświetlenie stanowiska pracy przy montażu, przygotowaniu kamery oraz robota frezującego do pracy.

    - Wykonanie 2 gniazd elektrycznych 12V (do podłączenia dodatkowego reflektora).

    - Prostownik 12V zasilający urządzenia 12V oraz ładujący akumulator samochodu w czasie pracy generatora.

  - Robot tzw. mały do frezowania przewodów rurowych w przedziale średnic od DN150 do minimum DN300.

    - Zakres pracy w przedziale średnic przewodów od DN150 do minimum DN300.

    - Możliwość frezowania czołowego poprzez przebudowę głowicy (nie dopuszcza się ramienia wychylnego) oraz bocznego (np. otwarcie przykanalika).

    - Waga freza nie mniej niż 40 kg.

    - Frez wyposażony w kolorową kamerę uchylnoobrotową z oświetleniem diodowym i regulacją ostrości, służącą podglądowi pracy robota frezującego; tą samą która będzie stosowana dla freza dużego czyli jednej dla obu wózków frezowych. Kamera wyposażona w diodowy wskaźnik ciśnienia gazu obojętnego wpompowanego w jej wnętrze. W razie obniżenia ciśnienia diody na kamerze powinny zacząć błyskać dając tym samym sygnał dla operatora, że ciśnienie jest za małe. Kamera ma być wyposażona w magnetyczny silnik napędu wycieraczki gwarantujący brak konieczności wiercenia w obudowie. Kamera wyposażona w wycieraczkę sterowaną z pulpitu sterowniczego, elektrycznie napędzaną służącą do czyszczenia obiektywu i źródeł światła LED. Ponadto wycieraczka ma czyścić system błyskowy do wskazywania zmniejszonego ciśnienia wewnątrz głowicy kamery.

    - Dodatkowy komplet wężyków (przewodów) hydraulicznych zasilających głowicę małego robota oraz wycieraczki (4 szt.) do małej kamery.

    - System oświetlenia w kamerze musi zapewniać bezproblemową pracę w pełnym zakresie pracy robota frezowego tj. od DN150 do DN300.

    - Koła jezdne w rozmiarach umożliwiających wykonywanie prac w zakresie średnic kanalizacji od 150 mm do minimum 300 mm.

    - Koła do jazdy po śliskich nawierzchniach w rozmiarach umożliwiających wykonywanie prac w zakresie średnic kanalizacji od DN150 do minimum DN300.

    - Hamulec najazdowy lub inne zabezpieczenie przed przesuwaniem freza w czasie pracy i postoju na dużych spadkach.

    - Silnik hydrauliczny o mocy min. 3,5 kW i obrotach minimum 4 000 obr./min.

    - W zestawie małego freza: 1 szczotka druciana, 2 głowice do frezowania betonów, kamionki i 
2 głowice do frezowania PCV i rękawów.

    - Kompletny zestaw eksploatacyjny oleju hydraulicznego, uszczelek i podstawowych narzędzi.

    - Zbiorcza wiązka przewodów dł. min. 80 m zasilających robot frezowy w wodę, energię elektryczną oraz olej hydrauliczny wraz z zsynchronizowanym bębnem (jedna wiązka przewodów dla małego i dużego robota).

    - Licznik metrów wiązki wraz z wyświetlaczem długości zamontowanym w kabinie operatora.

    - Robot frezujący umożliwiający zfrezowanie osadów, wnikających korzeni, wnikających przykanalików i innych przeszkód a także otwieranie przyłączy we wcześniej zainstalowanym rękawie.

  - Robot tzw. duży do frezowania przewodów rurowych. w przedziale średnic od DN300 do minimum DN600.

    - Zakres pracy w przedziale średnic przewodów od DN300 do minimum DN600.

    - Możliwość frezowania czołowego poprzez przebudowę głowicy (nie dopuszcza się ramienia wychylnego) oraz bocznego (np. otwarcie przykanalika).

    - Waga freza nie mniej niż 70 kg.

    - Frez z możliwością podłączenia kolorowej kamery uchylnoobrotowej z oświetleniem diodowym i regulacją ostrości, służącą podglądowi pracy robota frezującego; tej samej która jest na wyposażeniu freza małego czyli jednej dla obu wózków frezowych. Kamera wyposażona w diodowy wskaźnik ciśnienia gazu obojętnego wpompowanego w jej wnętrze. W razie obniżenia ciśnienia diody na kamerze powinny zacząć błyskać dając tym samym sygnał dla operatora, że ciśnienie jest za małe. Kamera ma być wyposażona w magnetyczny silnik napędu wycieraczki gwarantujący brak konieczności wiercenia w obudowie. Kamera wyposażona w wycieraczkę sterowaną z pulpitu sterowniczego, elektrycznie napędzaną służącą do czyszczenia obiektywu i źródeł światła LED. Ponadto wycieraczka ma czyścić system błyskowy do wskazywania zmniejszonego ciśnienia wewnątrz głowicy kamery.

    - Dodatkowy komplet wężyków (przewodów) hydraulicznych zasilających głowicę dużego robota oraz wycieraczki (4 szt.) do kamery.

    - System oświetlenia w kamerze musi zapewniać bezproblemową pracę w pełnym zakresie miejsca pracy robota frezowego tj. od DN300 do DN600.

    - Koła jezdne i przedłużki lub system podwozia w rozmiarach umożliwiających wykonywanie prac w zakresie średnic kanalizacji od DN300 do minimum DN600.

    - Koła do jazdy po śliskich nawierzchniach w rozmiarach umożliwiających wykonywanie prac w zakresie średnic kanalizacji od DN300 do minimum DN600.

    - Hamulec najazdowy lub inne zabezpieczenie przed przesuwaniem freza w czasie pracy i postoju na dużych spadkach.

    - Silnik hydrauliczny o mocy min. 5,0 kW i obrotach minimum 4 000 obr/min.

    - W zestawie dużego freza: 1 szczotka druciana, 2 głowice do frezowania betonów, kamionki i 
2 głowice do frezowania PCV i rękawów.

    - Kompletny zestaw eksploatacyjny oleju hydraulicznego, uszczelek i podstawowych narzędzi.

    - Zbiorcza wiązka przewodów dł. min. 80 m zasilających robot frezowy w wodę, energię elektryczną oraz olej hydrauliczny wraz z zsynchronizowanym bębnem (jedna wiązka przewodów dla małego i dużego robota).

    - Licznik metrów wiązki wraz z wyświetlaczem długości zamontowanym w kabinie operatora.

    - Robot frezujący umożliwiający zfrezowanie osadów, wnikających korzeni, wnikających przykanalików i innych przeszkód a także otwieranie przyłączy we wcześniej zainstalowanym rękawie.

  - Wyposażenie sprzętowe.

Montaż i podłączenie z jednostką sterującą w przedziale wizyjnym następujących urządzeń:

    - Agregat prądotwórczy wyciszony, na podwoziu jednoosiowym źródło energii do zasilania wszystkich urządzeń zamontowanych w samochodzie o następujących parametrach:

- rozruch elektroniczny i ręczny,

- wyposażenie w gniazda 230V,

- moc min. 20 kW pozwalająca na zasilanie robota frezującego oraz prawidłową pracę wszystkich urządzeń (w tym klimatyzacji i ogrzewania).

- system regulacji napięcia; elektroniczny z mikroprocesorem,

- dwa gniazda zewnętrzne typu Schuko,

- zbiornik paliwa o pojemności zapewniającej min. 8h pracy,

- paliwo: ON

- poziom hałasu z 7 m: max. 68db (A),

- obudowa dźwiękochłonna,

- wskaźnik napięcia,

- zabezpieczenie olejowe silnika,

- kółka i uchwyty transportowe,

    - Winda:

- winda zamontowana w sposób umożliwiający bezproblemową obsługę oraz wyciąganie robotów frezujących,

- udźwig windy zapewniający przeniesienia dużego robota frezującego max. 250 kg przy maksymalnym wysuwie ramienia,

- możliwość opuszczania robota frezującego na głębokość min. 10 m od powierzchni terenu,

- opuszczanie sprzętu do studni rewizyjnej (właz o średnicy 600 mm),

- ramię teleskopowe łożyskowane wysuwane płynnie na odległość min. 75 cm poza krawędź tylną pojazdu (możliwość zablokowania wysuwu ramienia) sterowane z tyłu pojazdu z jednego miejsca przez jedną osobę,

- oświetlenie halogenowe zamontowane na wysięgniku dźwigu (windy) zapewniające widzialność w głąb otwartej studni rewizyjnej,

- sterowanie mechaniczne za pomocą dwóch dźwigni umieszczonych przy uchwycie windy. Jedna dźwignia do odblokowania ruchu lewo/prawo, druga dźwignia do sterowania wysuwem.

- zabezpieczenie przed przeciążeniem,

- do podnoszenia i opuszczanie sprzętu na całej długości musi być zastosowany łańcuch ze skrzynką łańcuchową (wyklucza się stosowanie linki),

- płynne sterowanie wysuwu łańcucha elektryczne,

- szpula z min. 15 m łańcucha zakończona obciążnikiem i hakiem z karabińczykiem.

    - Instalacja wodna:

- zbiornik wody z PE o pojemności min. 150 litrów z zamontowanym przewodem max. (50 mm zakończonym w dostępnym miejscu przy tylnych drzwiach zaworem kulowym max (50 mm i złączką strażacką max (52 mm,

- pompa wodna 12V, ciśnienie min. 3,0 bar wraz z 4 metrowym wężem zapewniająca doprowadzenie wody ze zbiornika wody do robota frezowego,

- ręczna myjka ciśnieniowa (min. ciśnienie 1,5 MPa) służąca do mycia sprzętu na zewnątrz pojazdu,

- przewód strażacki (52 mm dł. 20 m ze złączkami zapewniającymi połączenie zbiornika wody i hydrantu.

    - Monitor „tylny”:

- podglądowy kolorowy monitor tylny LCD min. 10” o zwiększonej odporności na warunki atmosferyczne wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami,

- monitor umożliwiający podgląd obrazu przekazywanego z kamery w kanale przez osobę obsługującą z tyłu bęben lub dźwig.

    - Kamera podglądowa „back-eye” zamontowana w przestrzeni roboczej umożliwiająca podgląd miejsca pracy z tyłu pojazdu. Kamera ma wyświetlać obraz w kabinie kierowcy na monitorze LCD min. 7” oraz w części biurowej.

    - Pozostałe urządzenia i wyposażenie do inspekcji i pracy freza:

- zbiornik na olej hydrauliczny,

- pompa hydrauliczna wraz z instalacją do napędu robota frezowego,

- zbiorcza wiązka przewodów dł. min. 80 m zasilających robot frezowy w wodę, energię elektryczną oraz olej hydrauliczny wraz z zsynchronizowanym bębnem. Bęben z możliwością nawijania automatycznego i ręcznego, z regulacją siły ciągu i prędkości nawijania,

- rolka kantowa dolna do zabezpieczania kabla przed kaleczeniem o dolną krawędź studni,

- dekiel górny z kratownicą i rolką do zabezpieczenia przewodów i kabli oraz zapewnienia bezpieczeństwa nad studnią,

- jedna wysuwana szuflada na narzędzia,

- dwie wysuwane szuflady na koła do robotów frezujących,

- dwa stanowiska bezpieczne do przewozu frezów,

- System frezujący wykonany w wersji umożliwiającej podłączenie wózków/robotów wypełniających (szpachlujących). Zamawiający podczas odbioru będzie mógł wymagać demonstracji działania wózków/robotów szpachlujących.

4. SAMOCHÓD DOSTAWCZY TYPU FURGON, ROK PRODUKCJI NIE WCZEŚNIEJ NIŻ 2018 r.

  - Parametry i wymagania.

    - Zewnętrzne wymiary pojazdu: długość maks. 7,0 m, szerokość  ≤ 2,44 m, wysokość max. 3,0 m (z listwą błyskową i bez obciążenia).

    - Układ chłodzenia musi zapewniać stabilną pracę w temperaturze powietrza co najmniej 40ºC również podczas pracy w czasie postoju pojazdu.

    - Zbiornik paliwa min. 70 litrów.

    - Paliwo: ON

    - Podgrzewany filtr paliwa.

    - Podgrzewany wstępny filtr paliwa.

    - DMC od 5 do 8 ton.

    - Ładowność min. 2000 kg.

    - Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie.

    - Dodatkowe światło stopu zintegrowane na dachu pojazdu.

    - Przednie światła przeciwmgielne.

    - Światła do jazdy dziennej LED.

    - Oświetlenie zgodne z prawem o ruchu drogowym.

    - Zawieszenie mechaniczne – resory piórowe wzmacniane dla tylnego mostu.

    - Pojazd wyposażony w zaczepy umożliwiające holowanie pojazdu w razie awarii. Minimalny prześwit nie może być mniejszy niż prześwit pod mostem napędowym pojazdu.

    - Podwozie 2 osiowe zapewniające po całkowitej zabudowie nacisk na poszczególne osie zgodny z obowiązującymi przepisami prawnymi.

    - Pojazd wyposażony w hak kulowy z 12V instalacją elektryczną służący do holowania małych przyczep o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.

    - Mechaniczny wyłącznik główny prądu.

    - Korek paliwa zamykany na kluczyk.

    - Układ hamulcowy hydrauliczny o dwóch niezależnych obwodach z ABS.

    - Fartuchy przeciw błotne.

    - Hamulec pomocniczy.

    - System bezpieczeństwa jazdy typu ASR, ESP.

    - Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego.

    - Kabina pojazdu w kolorze białym.

    - Powłoka lakiernicza wielowarstwowa, wszystkie części zabudowy powinny być lakierowane przed montażem końcowym.

    - Wymagana homologacja na pojazd specjalny łącznie z zabudową lub zaświadczenie o jednostkowym dopuszczeniu do ruchu.

  - Silnik i układ przeniesienia napędu.

    - Silnik wysokoprężny turbodoładowany z intercooler’em o mocy minimum 190kM oraz termicznym układem rozruchowym.

    - Układ zasilania: wtrysk bezpośredni common-rail.

    - Pojemność silnika: 2000 cm³ do 3000 cm³.

    - Silnik spełniający normy emisji spalin min. EURO 6.

    - Wartość emisji dwutlenku węgla nie może przekraczać 280 g CO2/ km.

    - Wartość średniego zużycia paliwa w cyklu miejskim nie może przekraczać 18 l/ 100 km.

    - Skrzynia biegów manualna; ilość biegów minimum 6 + 1.

    - Sprzęgło ze wspomaganiem hydraulicznym.

    - Przednie koła pojedyncze, tylne bliźniacze.

    - Felgi i ogumienie z bieżnikiem terenowo-szosowym dobrane do nośności osi.

    - Opony w rozmiarze 205/75 R16.

    - Napęd na jedną oś – 4x2.

    - Most tylny wyposażony w blokadę mechanizmu różnicowego.

  - Kabina kierowcy.

    - Kabina kierowcy przystosowana do przewozu jednego pasażera plus kierowca.

    - Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego.

    - Regulowane pochylenie kierownicy.

    - Kabina kierowcy oddzielona za siedzeniami od pozostałej części pojazdu przegrodą z przesuwanymi drzwiami.

    - Siedzenie kierowcy regulowane w trzech płaszczyznach.

    - Siedzenia pasażerów i kierowcy z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami pokryte materiałem umożliwiającym łatwe utrzymanie czystości, oraz kompletem pokrowców na siedzenia w kabinie pojazdu.

    - Dźwignia zmiany biegów.

    - Wskaźniki: poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej, obrotów silnika.

    - Szybkościomierz i drogomierz lub tachograf cyfrowy skalibrowany i aktywowany na koszt dostawcy.

    - Regulacja położenia świateł.

    - Dwa podgrzewane lusterka boczne, sterowane elektrycznie, lusterko wsteczne, lusterko rampowe.

    - Szyby boczne sterowane elektrycznie

    - Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów.

    - Schowek (kieszeń) w lewych i prawych drzwiach kabiny kierowcy.

    - Łatwo zmywalna podłoga, dywaniki gumowe producenta pojazdu pod nogi kierowcy i pasażerów.

    - Zamek centralny zdalnie sterowany, umożliwiający zamknięcie kabiny podczas wykonywania czynności eksploatacyjnych poza pojazdem przez załogę (w czasie pracy silnika).

    - Immobilizer.

    - Alarm sterowany pilotem.

    - Kolorowy monitor LCD min. 7” umieszczony na podszybiu przekazujący obraz z kamery podglądowej z tyłu pojazdu.

    - Kabina kierowcy klimatyzowana przez klimatyzację fabryczną samochodu.

    - Niezależne od pracy silnika pojazdu urządzenie grzejne umożliwiające rozdział powietrza do części biurowej i roboczej zasilane ze zbiornika paliwa pojazdu.

    - Radioodbiornik samochodowy stereofoniczny (z zabezpieczeniem przed kradzieżą) zapewniający działanie przy wyłączonym zapłonie.

    - Zamontowana radiostacja, działająca również po wyłączeniu stacyjki zapłonowej.

  - Wyposażenie i wymagania dodatkowe.

    - Gaśnica z atestem.

    - Trójkąt ostrzegawczy.

    - Apteczka spełniająca wymogi UE, kamizelka odblaskowa.

    - Podstawowy zestaw narzędzi do obsługi pojazdu.

    - Podnośnik hydrauliczny dobrany do całkowitej masy pojazdu.

    - Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane w koszu pod podłogą pojazdu lub dostarczone osobno.

    - Dodatkowy komplet kół zimowych (opony + felgi) odpowiednie do pojazdu.

    - Kliny pod koła.

    - Wąż o długości 10 m do pompowania kół ze sprężarki samochodowej.

    - Ogrzewanie Webasto albo równoważne gwarantujące utrzymanie odpowiedniej temperatury o mocy min. 3800 W zapewniające ogrzewanie do temp. min. 10÷15°C w pomieszczeniu roboczym i biurowym przy temp. otoczenia -5°C. Wykonanie wszystkich niezbędnych podłączeń elektrycznych i sterowania (termostat). Zasilanie paliwem ze zbiornika pojazdu.

    - Dodatkowa klimatyzacja o mocy chłodzenia min. 1500 W i mocy ogrzewania min. 750W dla pomieszczenia biurowego działająca przy wyłączonym silniku zasilana z agregatu prądotwórczego. Wyposażenie klimatyzacji w panel sterujący znajdujący się w pomieszczeniu biurowym. Wykonanie niezbędnych podłączeń elektrycznych i przewodów rozprowadzających schłodzone powietrze do przedziału wizyjnego.

    - Światła obrysowe tylne i przednie błyskowe (LED) montowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ruchu Drogowego.

    - Pomarańczowe światła ostrzegawcze z przodu na kabinie tzw. błyskowa lampa zespolona typu LED np. lampa „2 LED EP” z dwoma modułami błyskowymi sterowana z kabiny kierowcy (t.j belka świetlna ostrzegawcza koloru żółtego) oraz kogut na dachu z tyłu pojazdu, wraz z niezbędnym okablowaniem - sterowane z kabiny kierowcy.

    - Na dachu kabiny zamontowane antena radiowa oraz antena radiostacji.

załącznik nr 3 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚĆI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i  wodociągowych)” w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp oświadczamy, że:

- nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp tj. 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów*,

- należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp tj. 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów co podmioty wymienione poniżej (należy podać nazwy i adresy), które biorą udział w niniejszym postępowaniu:*,

*-NIEPOTRZEBNE SKREŚLIĆ (miejsca oznaczone gwiazdką).

| L.p. | Nazwa (firma) | Adres siedziby |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |

kwalifikowany podpis elektroniczny

Uwaga:

Wymaga się, aby dokument był złożony w terminie wynikającym z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp,

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

………………………………					……………………………………….

………………………………					       	Miejscowość, data

………………………………

NAZWA i ADRES WYKONAWCY

WYKAZ DOSTAW

| L.p. | Odbiorca dostawy (nazwa firmy i adres) | Wartość zamówienia w PLN (z VAT) | Przedmiot zamówienia / leasingu (podać krótki opis czynności objętych przedmiotem zamówienia i potwierdzający spełnianie postawionego warunku w rozdz. V ust. 1 pkt. 2 lit. b SIWZ) | Data wykonania / wykonywania (dzień-miesiąc-rok) | Podmiot, który wykonywał dostawy (nazwa firmy i adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Uwaga: Przez zrealizowanie ( wykonanie/zakończenie) rozumie się zawarcie umowy leasingu oraz przekazanie odbiorcy przedmiotu zamówienia do użytkowania. Datą wykonania będzie ostatnia z wymienionych czynności.

kwalifikowany podpis elektroniczny

załącznik nr 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i  wodociągowych)” oświadczam/my, że nie orzeczono wobec naszej firmy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

kwalifikowany podpis elektroniczny

załącznik nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i  wodociągowych)” oświadczam/my, że nie wydano wobec naszej firmy prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp.

kwalifikowany podpis elektroniczny

załącznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i  wodociągowych)” oświadczam/my, że nie wydano wobec naszej firmy ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp.

kwalifikowany podpis elektroniczny

załącznik nr 8 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Dostawa kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i  wodociągowych)” oświadczam/my, że nie zalegamy z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

kwalifikowany podpis elektroniczny

załącznik nr 9 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

……………………………………………….	………………………………………….

……………………………………………….			Miejscowość, data

……………………………………………….

NAZWA i ADRES PODMIOTU ODDAJĄCEGO

DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNE ZASOBY

ZOBOWIĄZANIE INNYCH PODMIOTÓW DO ODDANIA WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

Zobowiązuję/emy się do oddania na rzecz:………………………………………..………. …………………….……….…………………………………………………………………… (nazwa i adres  Wykonawcy składającego ofertę)

do dyspozycji następujących niezbędnych zasobów na cały okres korzystania z nich przy

realizacji zamówienia i w celu jego należytego wykonania 1 : …………………………………… …………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

(podać zakres udostępnianych zasobów)

do realizacji zamówienia pn. „Dostawa kompletnego sprzętu do bezwykopowych renowacji przewodów rurowych (kanalizacyjnych i  wodociągowych)”

Sposób wykorzystania w/w zasobów przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia to 2 : …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..

Charakter stosunku, jaki będzie łączył nas z wykonawcą 3 : …………………………………………………………………………………………………..

- Zakres udostępnianych zasobów niezbędnych do potwierdzenia spełniania warunku :

- Zdolności techniczne lub zawodowe,

- Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

- W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, punkt ten powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia, gwarantującego realne przekazanie zasobów, na których polega Wykonawca.

- np. umowa cywilno-prawna, umowa o współpracy.

kwalifikowany podpis elektroniczny 
podmiotu udostępniającego zasoby

# Footnotes

W przypadku, gdy ofertę składać będą wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – należy wpisać dane każdego z tych wykonawców (powielić i wypełnić oddzielnie dla każdego podmiotu). W takim przypadku należy również wskazać dane pełnomocnika (pkt 2 ppkt 2 formularza oferty ) i załączyć odpowiednie pełnomocnictwo zgodnie z SIWZ.

Informacje wymagane wyłącznie do celów statystycznych. Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstwo oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).